KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | Cena jednostkowa | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element: Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1. 1. | KNR 02-01-0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | 8078.0000 m2 |  |  |
| 1. 2. | KNR 02-01-0109-0100 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych | 0.2920 ha |  |  |
| 1. 3. | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | 1.1540 km |  |  |
|  | RAZEM ELEMENT: |  |
| 2 | Element: Podbudowa |  |  |  |
| 2. 1. | KNR 02-31-0107-0100 | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 31.5-63 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 4 cm | 185.3200 m3 |  |  |
| 2. 2. | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym st. III śr. gr 2cm /50 kg/m2/ | 242.9000 t |  |  |
| 2. 3. | KNR 02-01-0202-0300 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 10km w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wbudowaniem w pobocza | 1653.2000 m3 |  |  |
| 2. 4. | KNR 02-31-0102-0100 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta | 4498.0000 m2 |  |  |
| 2. 5. | KNR 02-31-0114-0100 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm | 4858.0000 m2 |  |  |
|  | RAZEM ELEMENT: |  |
| 3 | Element: Nawierzchnia |  |  |  |
| 3. 1. | KNR 02-31-0311-0100 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | 4960.5000 m2 |  |  |
|  | RAZEM ELEMENT: |  |
| 4 | Element: Pobocza |  |  |  |
| 4. 1. | KNR 02-31-0202-0100 | Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm /pobocza+zjazdy/ | 1386.0000 m2 |  |  |
|  | RAZEM ELEMENT: |  |
| 5 | Element: Odwodnienie |  |  |  |
| 5. 1. | KNR 02-31-0605-0700 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetonowe o śr. 60 cm | 63.0000 m |  |  |
|  | RAZEM ELEMENT: |  |
| 6 | Element: Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 6. 1. | KNR 02-01-0202-0100 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km dokop na uzupełnienie poboczy | 292.0000 m3 |  |  |
| 6. 2. | KNR 02-01-0313-0200 | Ręczne formowanie nasypów poboczy z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) | 292.0000 m3 |  |  |
|  | RAZEM ELEMENT: |  |
| 7 | Element: Oznakowanie /poprawa b.r.d/ |  |  |  |
| 7. 1. | KNR 02-31-0702-0100 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | 15.0000 szt. |  |  |
| 7. 2. | KNR 02-31-0703-0200 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 | 15.0000 szt. |  |  |
|  | RAZEM ELEMENT: |  |
|  | RAZEM KOSZTORYS: |  |
|  | PODATEK VAT 22%: |  |
|  | RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |