OPIS TECHNICZNY

Zadanie :  REMONT

DROGI  GMINNEJ NR 3045

w m-ci  KLIMKÓWKA  gminie   Rymanów

od km  0+032 do km 1+032 = 1.000km

- Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie :

  - podkład sytuacyjno – wysokościowy

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - pomiary w terenie

b)   umowa nr 2212/1/2009 z dnia 19.02.2009 z Gminą Rymanów

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni  drogi gminnej   w miejscowości Klimkówka

Lokalizacja remontu:  od km 0+032 do km 1+032 = 1.000km

- Opis stanu istniejącego

Na odcinku drogi w lokalizacji jw. . ruch samochodowy odbywa się po rozmytej, zdeformowanej nawierzchni gruntowo-żwirowej.  Stan techniczny nawierzchni  jest zły. Występują duże nierówności , koleiny, zaniżenia, przełomy a w czasie opadów deszczu zastoiska wody co powoduje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu samochodowego. Brak  właściwego odwodnienia powoduje degradację drogi.

Drugi odc. na dł. 1000 mb posiada żwirową o szer.3.0 m bez

mijanek, oznakowania pionowego oraz odwodnienia co stwarza poważne zagrożenie w ruchu drogowym.

W/w. droga  stanowi ciąg drogowy na szlaku architektury drewnianej ,posiada pas drogowy o szerokości do 10m ,poprawi połączenie  do zabytków/zabytkowy Kościół drewniany, poprawi obsługę

przyległych terenów rolnych oraz leśnych

- Rodzaj, zakres i sposób wykonania planowanych robót

Rodzaj robót  -  roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni masą mineralno asfaltową zgodnie z ustawą prawo budowlane, nie wymagające pozwolenia na budowę, a podlegające zgłoszeniu.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych :

Remont nawierzchni – wykonanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów

technicznych i eksploatacyjnych, nie wymagających zmiany granic pasa

drogowego.

Zakres robót  -  w ramach remontu nawierzchni przewiduje się :

-     wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy dolnej z tłucznia gr 10 cm

- wykonanie podbudowy/wyprofilowanie /nawierzchni masą min. asfaltową gr. 2cm wykonanie nawierzchni z masy min. asfaltowej gr. 3 cm szer.3.0m na dł.1000 m,

- remont poboczy kruszywem naturalnym gr. 15 cm

- remont odwodnienia

Sposób wykonania robót  -  planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę

drogową wyłonioną w drodze przetargu.

- roboty będą prowadzone „pod ruchem” zgodnie z  projektem organizacji ruchu podlegającym

zatwierdzeniu w trybie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem

- inwestor zapewni specjalistyczny nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami

Efekty remontu nawierzchni

Planowany remont naw. ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego,

zmniejszenie hałasu , poprawi b.r.d.  poprzez poprawę stanu nawierzchni,

poprawę spadku poprzecznego i podłużnego, wykonanie mijanek ,

, zwiększy ruch turystyczny na szlaku zabytkowej architektury drewnianej

, poprawi obsługę przyległej zabudowy , pól

uprawnych ,lasów

Planowany remont nawierzchni  nie spowoduje:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia

- pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków

- pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych

- wprowadzenia, utrwalenia, bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich