OPIS TECHNICZNY

- Przedmiotem opracowania są roboty remontowe w Rymanowie Zdroju polegające na wykonaniu :

- Drogi dojazdowej do mostu w Rymanowie Zdroju

- Chodnika

- Wymiany poręczy na moście

- Wykonanie drogi z tłucznia

2. Podstawą opracowania jest :

- wizja lokalna

- literatura techniczna a w szczególności – Dz.U. nr 43 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” z 2marca 1999r oraz Rozporządzenie Ministra Transportu           i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

- Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne wykonania przebudowy drogi, chodnika oraz opis robót ,

- Celem opracowania jest poprawa warunków poruszania się pojazdów            i pieszych po drodze i chodniku (poprawa równości i walory estetyczne)

- Lokalizacja

a) Rymanów Zdrój

6.Dane techniczne :

a) remont drogi dojazdowej do mostu :

- długość 87mb

- szerokość jezdni 5 m

b) przebudowa istniejącego chodnika:

- szerokość chodnika– 1.5 m  na długości – 240 mb i 2,00m na długości 120mb

-   nawierzchnia chodnika : kostka betonowa gr. 8cm

c) Wymiana poręczy na moście:

- rozebranie poręczy ochronnych  o dł. 19 mb x 4

- zamontowanie nowych poręczy o dł. 19 mb x 2

d) wykonanie drogi z tłucznia:

- długość 435 mb

- szerokość 4,0 m

7. Stan istniejący

- remont drogi dojazdowej do mostu:

W chwili obecnej nawierzchnia drogi jest nie równa miejscami widoczne są dziury wymaga wykonania nowej nawierzchni z masy z betonu asfaltowego.

Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pojazdów            i pieszych .

- przebudowa istniejącego chodnika:

Obecny chodnik jest wykonany z płytek betonowych 50x50x7 cm, chodnik uległ częściowemu zdeformowaniu równości co wpływa na komfort poruszania się pieszych.

Dla poprawy poruszania się należy wykonać nowy chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm.

- wymiana poręczy na moście:

Na moście są zamontowane poręcze ochronne ich  stan obecny uległ częściowemu zniszczeniu w związku z tym należy zdemontować                               i zamontować nowe w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki obiektu.

- wykonanie drogi z tłucznia:

Istniejąca nawierzchnia z tłucznia kamiennego wymaga wzmocnienia                       i wyrównania dziur i nierówności

8. Konstrukcja:

-przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

a)  remont drogi dojazdowej do mostu:

-  oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z bitumu

-  skropienie nawierzchni asfaltem

- 5cm – warstwa ścieralna z b/a

b) przebudowa istniejącego chodnika:

Roboty rozbiórkowe

- rozebranie ław z betonu pod krawężnik

- rozebranie krawężników betonowych o wym. 15 x30 cm

- rozebranie obrzeży o wym. 8x30 cm

- rozebranie płytek betonowych o wym. 50x50x7 cm

Wykonanie nowego chodnika

-  krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm

-  obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm

- warstwa górna podbudowy z klińca o gr. 10 cm

- kostka betonowa - gr. 8cm ( 70% szara , 30 % kolor)

- regulacja pionowa studzienek szt. 8

- plantowanie oraz obsianie skarp z ziemi urodzajnej

c) wymiana poręczy na moście:

- rozebranie poręczy ochronnych na moście o dł. 19 mb x 4

- zamontowanie nowych poręczy o dł. 19 mb x 2

d) wykonanie drogi z tłucznia:

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego w-wa górna o gr. 10 cm

9. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja związana z przebudową nawierzchni drogi oraz z przebudowa chodnika nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym korzystaniu ze środowiska.