KOSZ272

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Str: 1

| Lp. | Normatyw |  |  |  |  | Przedmiar |  |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | 1. Podbudowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.KSNR | 00-06 | Profilowanie i zagęszczanie pod1oża pod warstwy konstrukcyjne |  |  |
| 01-03-0300 | nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechanicznie |  |  |  |
|  |  |  | równiarką- zagęszczanie walcem wibracyjnym ! |  |  |  |  |
|  |  |  | 1020*0.5*2=1020m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1020.00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1020,00 |
|  |  |  | Jm: | m2 |  |  |  |  |  |  |  | Razem : |  | 1020,00 |
| 2. KSNR | 00-06 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym, |  |  |
| 01-07-0100 | zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu |  |  |
|  |  |  | do 7 cm odcinki przełomowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50m*3.5m=175m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 175m2*0.07m=12.25m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 12.25 |
|  |  |  | Jm: | m3 |  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 12.25 |
| 3.KNR | 02-11 | Sączki wykonywane przy użyciu koparek jednonaczyniowych 0,25 m3 |  |  |
| 01-09-0402 | układane na głębokości 0,5 m w gruntach IV kategorii szer0.5m |  |  |
|  |  |  | ztłucznia 3~.5-63 | w celu odwonienia | korpusu |  |  |  |  |
|  |  |  | drogi na odc. przełomow ze spadkiem do rowu |  |  |  |  |
|  |  |  | o d1 4m/szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 szt*4m=4m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.04m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 0,04 |
|  |  |  | Jm: | 100m |  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0,04 |
| 4. KSNR | 00-06 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną |  |  |
| 01-08-0200 | asfaltową, | transportowaną sam. samowyładowczym 5-10 t na |  |  |
|  |  |  | odległość | 15 km, wbudowaną mechanicznie - mieszanka |  |  |  |
|  |  |  | asfalt. standard III w il. | śr. | 0,100 t/m2 śr. | gr 4 cm |  |  |  |
|  |  |  | km 0+836 - 1+656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 820m*3.5m*0.100 t/m2=2870m2*0.100 t/m2=287 t |  |  |  |  |
|  |  |  | 287 t |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 287.00 |
|  |  |  | Jm: | t |  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 287.00 |
| Element | 2. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. KSNR | 00-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-09-0140 | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek |  |  |  |
|  |  |  | mineralno-bitumicznych asfaltowych, | transportowanych |  |  |  |
|  |  |  | sam. samowyładowczym 5-10 t na |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odl . 25 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - |  |  |
|  |  |  | mieszanka standard 1020m*3.5=3570m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3570.00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 3570,00 |
|  |  |  | Jm: | m2 |  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 3570,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |
| Element | 3. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. KSNR | 00-06 | Nawierzchnie żwirowe, | rozścielane mechanicznie, przy grubości |  |  |
| 02-02-0300 | warstwy dolnej po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | uzupełnienie zjazdów, poboczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1020*0.5*2 =1020 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1020,00 |
|  |  |  | Jm: | m2 |  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 1020,00 |

KOSZ272

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Str: 2

| Lp. Normatyw |  |  |  |  |  | Przedmiar |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. KSNR | 00-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności |  |
| 02-02-0600 | łyżki 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km, | w |  |
|  |  | gruncie kategorii III - IV, | samochodami samowyładowczymi do 5 t. |  |
|  |  | odtworzenie zamulonych rowów |  |  |  |
|  |  | kmO+636 | -1+656 | 1020m | str. | prawa |  |  |
|  |  | 1020*/0.4+1.6/:2*0.4=408 m3 |  |  |  |
|  |  | 4.08 m3 |  |  |  | = | 4.08 |
|  |  | Jm: | 100m3 |  |  | Razem: | 4.08 |