|  | GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590 |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. +48 134355006 |  | gmina@rymanow.pl |  |
|  | fax. +48 134355765 |  | http://www.rymanow.pl |  |

INW.7021/3/2010					Rymanów, 10.06.2010 r.

zamieszczono na stronie Zamawiającego

w ogłoszonym przetargu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- ORLIK 2012”

W odpowiedzi na wniesione zapytania - uprzejmie wyjaśniam:

1. Pytanie:

Proszę o anulowanie niezgodnych z programem ORLIK 2012 parametrów nawierzchni syntetycznych, występujących w projekcie zagospodarowania terenu:

w zakresie trawy syntetycznej:

- Przyjęto parametry techniczne trawy syntetycznej (np. XPOL 60) jako minimalne.

- Kolorystyka: zielony

- Charakterystyka włókna :

- Skład : Polietylen

- Struktura : Monofil

- Cięzar : 12.500 Dtex

- Grubość: 225 Mikronów

- Charakterystyka warstwy wierzchniej :

- Wysokość włókna : 60 mm

- Ilość pęczków :6.406 / m

- Ilość włókien :102.496 / m

- Charakterystyka podkładu :

- Pierwsza warstwa : Polipropylen

- Druga warstwa : Styren butadienowy

- Cięzar pokładu :1.180 g / m

- Cięzar całkowity : 2.299 g / m2

oraz w zakresie nawierzchni poliuretanowej:

Odpowiedz:

W Projekcie zagospodarowania przyjęto przykładową nawierzchnię z trawy syntetycznej jak i nawierzchnię poliuretanową, z podaniem ich parametrów technicznych - zalecane przez Inwestora.

Obowiązujące parametry techniczne minimalne zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Pytanie:

Proszę o anulowanie wymogu załączenia certyfikatu IAAF (str. 6 projektu).

Odpowiedz:

Certyfikat IAAF nie jest wymagany.

3. Pytanie:

Proszę o anulowanie wskazania konkretnej marki trawy syntetycznej (poz. 57 przedmiaru robót) jako niezgodnego z Prawem zamówień publicznych.

Odpowiedz:

Podana marka trawy syntetycznej w przedmarze robót jest przykładową.

4. Pytanie:

Proszę o ostateczne określenie dokumentów wymaganych dla nawierzchni z trawy syntetycznej. Czy ma to być raport z badania specjalistycznego laboratorium jak podano w siwz, czy też wymagany jest certyfikat FIFA 1 lub 2 STAR, jak podano w opisie technicznym?

Odpowiedz:

Dokumenty wymagane dla nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z SIWZ - zatwierdzoną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

5. Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na połkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym. Ewentualne zastosowanie słupów aluminiowych o profilu okrągłym nie podwyższy kosztów inwestycji.

Odpowiedz:

Nie można zastosować zamiennika dla stalowych słupów piłkochwytów.

Należy zastosować rozwiązania systemowe zgodnie z projektem.