# Zespół Szkół Publicznych

w Rymanowie

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

### REMONT  ELEWACJI

- Wstęp.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowej elewacji budynku

zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacja techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych

związanych z wykonaniem nowej elewacji budynku Zespołu Szkół  Publicznych

w Rymanowie i obejmują:

- wykonanie rusztowania

- demontaż rur spustowych

- rozbiórkę obróbek blacharskich gzymsów między piętrowych i części parapetów

okiennych

- zbicie istniejącego tynku zewnętrznego

- wykonanie gładzi cementowej spadkowej na gzymsach

- wykonanie nowego tynku cem.-wapiennego

- malowanie elewacji

- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej

- wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi

- malowanie obróbek blacharskich gzymsu wieńczącego oraz rynny

- odnowienie okładziny ścian z piaskowca

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z kosztorysem, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniem Inspektora Nadzoru.

- Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji

są materiały do wykonania remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie.

Należy zastosować określone w specyfikacji materiały lub materiały równoważne.

2.1 Zaprawy murarskie.

Stosować zaprawę cementowa M4 dla narzucenia warstwy gruntującej, zaprawę cementową M7 dla gładzi spadkowej gzymsów, zaprawę wapienną M03, cementowo-wapienną M1, cementowo-wapienną M4 dla tynku zewnętrznego kat. III.

Dobór składników zaprawy należy dostosować do parametrów uziarnienia kruszywa.

zaprawy muszą odpowiadać wymogą PN/B-14501.

Przygotowanie zaprawy powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. mak do około 3 godzin.

2.1.1 Woda.

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wódę zdatną do picia, oraz wódę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.1.2 Piasek

Do wykonania zapraw stosować piasek kopany lub rzeczny o uziarnieniu 0,25 – 2,0 mm,

czysty, bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Piasek powinien mieć frakcje różnych wymiarów,

a mianowicie; piasek drobnoziarnisty o,25-o,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek

gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnio ziarnisty. Dla gładzi piasek powinien być

drobnoziarnisty przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm.

Wymagany jest atest producenta (zaświadczenie o jakości) dla każdej partii dostarczonego kruszywa z oznaczeniem parametrów kruszywa wg PN/B-06712.

    - Cement.

Do zapraw stosować cement klasy 32,5. Zalecane cementy: CEM I/B-SV32,5R lub

CEM II/A-V32,5R, wymagania wg PNB-19701.

Każda dostarczona partia cementu winna mieć atest producenta: Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z dokumentem odniesienia.

    - Wapno.

Używać wapna budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg PN/B-30020.

Wapno przed użyciem winno być moczone przynajmniej 24 godziny.

Każda partia dostarczonego wapna winna posiadać atest producenta: Certyfikat lub

Deklaracje Zgodności z dokumentami odniesienia.

  - Kątownik.

Kątownik metalowy murarski – stosowany do zabezpieczenia wszystkich krawędzi wypukłych pionowych i poziomych.

  - Blacha na obróbki blacharskie.

Blacha płaska stalowa 0,5 mm ocynkowana z powłoką poliestrową w kolorze brązowym –

taki sam jak zamontowane nowe parapety.

Akcesoria do obróbek blacharskich:

-wkręty samogwintujące z uszczelką jak do blachy dachowej w kolorze blachy

-kołki szybkiego montażu  sr. 6 mm, dł. 40 mm.

Dostarczone materiały winne posiadać atest producenta z określeniem partii materiału jakiego dokument dotyczy.

  - Rury spustowe i akcesoria.

Rury spustowe średnicy 150 mm prefabrykowane cynkowo- tytanowe dostarczane przez PHU „ Metale” z Katowic.

Łączniki rur spustowych średnicy 150 mm

Obejmy rur spustowych wkręcane średnicy 150 mm

czyszczaki do rur spustowych średnicy 160 mm z PCV z rewizją  mocowaną na śruby

Kolana i króćce średnicy 160 mm z PCV do wprowadzenia rur deszczowych do kanalizacji.

Stosowane materiały winny posiadać atest producenta.

  - Materiały do zabezpieczenia okien.

Folia z polichlorku winylu uplastycznionego.

Taśma klejąca malarska.

  - Daszki wejściowe.

Daszki wejściowe o konstrukcji aluminiowej z pokryciem poliwęglanowym w kolorze

brązowym typu Maxi Luk o wymiarach 170 *75 i  200 * 75 cm firmy POLBUD.

  - Farby.

Farba emulsyjna ATLAS ARKOLE  E, zgodnie z dokumentacją kolorystyki elewacji,

wydajność 7 m2 / dm3.

Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

Bezpodkładowa farba na powierzchnie ocynkowane „FAWINYL  C” firmy Dekoral.

wydajność 10 m2/dm3

Farba olejna na powierzchnie stalowe – malowanie krat okiennych:

  - Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901/20-2, wydajność 6-8 m2/dm3

  - Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania wg PN-C-81991/2002,

wydajność 6-10 m2/dm3.

Wszystkie farby winny posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz

aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

  - Stolarka.

Nowe drzwi wejściowe parteru na elewacji wschodniej – z drewna liściastego (dąb lub jesion) z naświetlem półkolistym wg wymiarów kształtu jak drzwi istniejące. Malowane lakierem bezbarwnym.

Nowe drzwi wejściowe parteru na elewacji zachodnia , południowej i północnej z drewna

iglastego, pełne, płycinowe ,dopasowane do istniejących otworów po usunięciu starych

drzwi, wszystkie jednakowego wyglądu. Malowane bejcom w kolorze jasnobrązowym

i lakierem bezbarwnym.

  - Preparat do impregnacji i pielęgnacji wykładziny kamiennej.

- Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością

korzystania z poniżej sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST

jakość robót.

- rusztowanie rurowe w ilości gwarantującej zarusztowanie jednorazowo 1000 m2

powierzchni.

- betoniarkę lub mieszarkę do zapraw.

- żurawik okienny przenośny.

    - Wykonanie robót.

  - Rusztowanie.

Ustawienie rusztowania stalowego rurowego, zgodnie z instrukcją rusztowania,

normami serii PN-M-47900 dotyczącymi rusztowań stalowych oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r – Rozdział 8.

Ze względu na konieczność wykonania elewacji w ciągu wakacji wymagane jest zarusztowanie jednorazowo 1000 m2 powierzchni aby stworzyć przerwy technologiczne

(dojrzewanie tynku) do malowana.

  - Roboty zabezpieczające.

Wszystkie okna należy zabezpieczyć folia z polichlorku winylu uplastycznionego oraz taśmy

malarskiej przylepnej. W czasie demontażu krat okiennych przy pomocy szlifierki kątowej

oraz ponownego ich montażu przez spawanie, okna zabezpieczyć płyta pilśniowa przed iskrami powstałymi przy cięciu i spawaniu.

  - Roboty rozbiórkowe.

Demontaż rur spustowych – należy przewidzieć prowizoryczne tymczasowe odprowadzenie

wody z dachu nie powodujące zalewania ścian.

Demontaż istniejących obróbek blacharskich gzymsów międzypiętrowych oraz parapetów okiennych nie wymienionych w czasie wymiany okien.

Skucie istniejącego tynku ścian szpalet i gzymsów. Oczyszczenie szczotkami i zmycie po skutym tynku. Demontaż krat okiennych przez przecięcie zakotwień przy pomocy szlifierki kątowej.

  - Gładzie gzymsów.

Uzupełnienie gładzi spadkowej gzymsów międzypiętrowych i parapetów podokiennych

z zaprawy cementowej M7 przy uprzednim usunięciu istniejącej gładzi nie związanej z murem.

  - Tynki ciągnione.

Wykonanie tynków ciągnionych gzymsu wieńczącego i gzymsów międzypiętrowych.

  - Tynki ścian.

Wykonanie warstwy gruntującej po oczyszczeniu muru z zaprawy cementowej M4

Wykonanie tynku kat. III ścian z zaprawy cementowo-wapiennej.

Na wszystkich wypukłych krawędziach pionowych i poziomych ( z wyjątkiem krawędzi

gzymsów) należy założyć kątowniki ocynkowane murarskie.

Świeżo wykonany tynk należy chronić w ciągu dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonany tynk powinien być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżany wodą.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas  zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

  - Obróbki blacharskie.

Obróbki gzymsu mocować od strony okapu do pasów szerokości 20 cm mocowanych do

konstrukcji gzymsu kołkami szybkiego montażu w rozstawie  co 70 cm, a od strony ściany wywinąć cokolik wysokości około 15 cm wpuszczony w nacięcie w tynku. Na długości gzymsu poszczególne odcinki łączyć na rąbek stojący. Przy okapie założone parapety przy wymianie okien zamocować do gzymsu dwoma na jeden parapet wkrętami samogwintującymi z podkładką gumową wkręconymi do wcześniej osadzonych koszulek

kołków szybkiego montażu fi 6/40 mm.

Rury spustowe mocować do ściany przy pomocy obejm wkręcanych co 2 m.

Rury wprowadzić do czyszczaków (rewizji) PCV, które z kolei podłączyć  do kanału spływowego.

  - Daszki nad drzwiami wejściowymi.

Daszki o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem poliwęglanowym montować zgodnie

z instrukcja montażu opracowaną przez dostawce.

  - Montaż krat okiennych.

Kraty okienne montować po wykonaniu tynków szpalet przy pomocy spawania kotew

do konstrukcji krat, przeciętych przy demontażu krat.

  - Malowanie.

    - Malowanie tynków.

Suche powierzchnie tynków po oczyszczeniu z kurzu i brudu, zacieków zaprawy itp. zagruntować jednokrotnie emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT.

Malować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji dwukrotnie farbą emulsyjną ATLAS

ARKOLE  E. Drugą warstwę należy nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej

( po minimum 6 godzinach) stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy

farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. na narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku

kolorów itp. Nakładanie farby na tak zaplanowana powierzchnie należy prowadzić w sposób

ciągły, stosując technologie „mokre na mokre” unikając przerw w pracy.

Malowane powierzchnie należy chronić zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Przy jednokrotnym malowaniu średnie zużycie farby wynosi 1 litr na 7 m2. Temperatura

podłoża i otoczenia w trakcie prac od +50 C do + 300 C.

    - Malowanie obróbek blacharskich.

Obróbki blacharskie gzymsu i rynny dachowej po oczyszczeniu z kurzu i brudu oraz odtłuszczeniu malować dwukrotnie bezpodkładową farbą na powierzchnie ocynkowane.

    - Malowanie krat.

Po zakończeniu robót spawalniczych, oczyszczeniu z kurzu brudu oraz usunięciu odstającej warstwy farby malować farba podkładowa i nawierzchniową olejna ogólnego przeznaczenia.

  - Renowacja okładziny kamiennej.

Okładzinę kamienną po oczyszczeniu szczotkami zmyciu i uzupełnieniu spoin malować dwukrotnie silikonowym impregnatem fasadowym „Ceresit” CT13. Przy nanoszeniu impregnatu na kamień postępować zgodnie z instrukcją producenta.

5.Kontrola jakości robót.

5.1 Rusztowania.

Rusztowanie przed rozpoczęciem eksploatacji musi zostać odebrane co należy wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru technicznego. Odbioru należy dokonać

zgodnie z &110.1 Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

  - Zaprawy.

Należy kontrolować markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobu powinna być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

  - Podłoże.

Kontrole podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Należy wizualnie sprawdzić czy zostały usunięte luźno trzymające się resztki starego tynku. Odbiór podłoża należy zapisać w dzienniku budowy.

  - Malowanie.

Kontrole stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmować:

-sprawdzenie wyglądu powierzchni

-sprawdzenie nasiąkliwości

-sprawdzenie wyschnięcia podłoża

-sprawdzenie czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni przed malowaniem należy wykonać przez oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni  powinna

nastąpić nie wcześniej ni po 3 sekundach.

Badanie powłoki malarskiej powinno obejmować:

  - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

  - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

6. Odbiór robót.

6.1 Odbiór tynku.

Ukształtowienie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąt dwuścienny

powinny być zgodnie z dokumentacja techniczną.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

  - pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości

  - poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogólnie nie więcej niż 6 mm

na całej powierzchni.

Niedopuszczalne są następujące wady;

  - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworu soli.

  - odstawanie, odparzenie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności

tynku do podłoża.

6.2 Odbiór robót malarskich.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stosunku kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełniana lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szmatką lub szczotka

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

.

6.3 Odbiór robót blacharskich.

  - sprawdzenie zamocowania do podłoża

  - sprawdzenie szczelności rąbków pionowych

  - sprawdzenie wcięcia cokolika w tynk ściany.

7. Przepisy związane.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 459-1/2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139/2003 Kruszywa do zapraw

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN/B-10245  Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-M-47900  Rusztowania stalowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 48 poz.401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989r.