Rymanów, 05-03-2015 r.

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów ,  ul. Mitkowskiego 14a

# Uproszczona dokumentacja techniczna

# do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na :

# remoncie istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej) nie wpisanego do rejestru zabytków;

# wg. art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 –

# Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźń. zm.)

  - Zamierzenie budowlane:

Zadanie nr 3 : Remont (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącego obiektu budowlanego (drogi gminnej dojazdowej w m. Puławy na dz. nr ewid. 8 w km 0+000 - 0+500 ; 500 mb x 3,00 m) nie wpisanego do rejestru zabytków – naprawa istniejącej zniszczonej jezdni wraz z konstrukcją drogi po niwelecie istniejącej drogi w granicach pasa drogowego zlokalizowanego w m. Puławy na dz. o nr ewid. gr. 8.

  - Charakterystyczne parametry:

- 1.2.1.  Długość (jezdni)  - 500,00 mb,

- 1.2.2.  Szerokość jezdni  - 3,00 m

- 1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju jednostronnego w kierunku do istniejącego rowu przydrożnego o spadku 2 % na odcinkach prostych a o spadku 3 % na łukach kołowych.

- 1.2.4. Przekrój podłużny/niweleta drogi – niewielka korekta istniejącej trasy niwelety celem zachowania płynności jezdni.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczna firmę drogową,

- Roboty nie będą prowadzone ''pod ruchem'',

- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie płynności trasy niwelety,

- miejscowe korytowanie w obszarze istniejącej (zniszczonej) drogi w pasie drogowym,

- odmulenie istniejącego rowu przydrożnego w pasie drogowym,

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),

- ewentualny gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego (z korytowania , z rozbiórki) wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora (np. plac manewrowy  ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),

- miejscowe profilowanie i zagęszczenie istniejącej zniszczonej konstrukcji drogi w pasie drogowym,

- wyrównanie ubytków wraz z uzupełnieniem istniejącej podbudowy (zniszczonej drogi) kruszywem kamiennym naturalnym,

- poprawa nawierzchni (zniszczonej drogi) po wytyczonej płynnej niwelecie drogi – wyrównanie ubytków wraz z uzupełnieniem istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym sortowanym.