SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zamówienia publicznego pn.

„Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów

1. NAZWA  ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rymanów  ul. Mitkowskiego 14 a ,38-480 Rymanów

2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA:

Przetarg  nieograniczony art. 39  i art. 40 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 oraz 2008r. Nr.171, poz.1058)

3. Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami .Ilość punktów  oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rymanów wynosi  1346 szt.

- Szczegółowy zakres czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych oświetlenia ulicznego obejmuje:

Planowe czynności eksploatacyjne :

- przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej

- oględziny tras linii napowietrznych i kablowych

- przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni

- malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szaf i tablic rozdzielczych

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

Awaryjne czynności, w szczególności:

- przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu oświetlenia i usuwanie uszkodzeń                      w terminie do 7 dni

- usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez urządzenia oświetleniowe

- likwidacja wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego w terminie do 7 dni

- wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania

- naprawa bądź wymiana uszkodzonych kabli

- naprawa zerwanych przewodów

- wymiana uszkodzonych źródeł światła, dławików kondensatorów

- wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych

- wymiana uszkodzonych słupów

- wymiana uszkodzonych wysięgników, tabliczek ostrzegawczych, drzwiczek wnęk latarni

2. 	Prace inne niż wymienione wyżej czynności wykonywane będą na oddzielne zlecenie   	Zamawiającego.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

50.23.21.00-1 : Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 oraz 2008r. Nr.171, poz.1058)

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom.

4. Termin  wykonania  zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2009 r.

5. Opis  warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania oceny spełnienia  tych  warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki:

a)  Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Udokumentują, że zamówienie będzie wykonywać lub w wykonaniu zamówienia będzie uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                 bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „dozoru” (D)  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

- co najmniej dwóch monterów posiadających uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku

„eksploatacji” (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla sieci, urządzeń               i instalacji elektroenergetycznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym dla sieci elektrycznego oświetlenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionych warunków:

Ad. a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (według wzoru Zamawiającego) w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca          przedstawi wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wyłącznie według wzoru Zamawiającego) zawierający:

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                 bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „dozoru” (D)  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla sieci elektrycznego oświetlenia.

- co najmniej dwóch monterów posiadających uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „eksploatacji” (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla sieci, urządzeń                i instalacji elektroenergetycznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym dla sieci elektrycznego oświetlenia.

Do wykazu muszą być dołączone kopie wymaganych uprawnień i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta  musi zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wyłącznie według wzoru Zamawiającego),

- oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 Prawa  zamówień publicznych (wyłącznie według wzoru Zamawiającego),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia (wyłącznie według wzoru Zamawiającego),

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- kopie wymaganych uprawnień,

- kopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa.

Dokumenty bezwzględnie wymagane, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia.

W przypadku kiedy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć:

a) dokumenty wymienione w punkcie 6  lit. „b” składa każdy Wykonawca,

b) pisemne ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w trakcie postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                                  i  Wykonawcy  przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz  informacje przekazane za pomocą  telefaksu uważa  się  za złożone  w terminie, jeżeli  ich treść dotarła  do adresata  przed  upływem  terminu  i została  niezwłocznie  potwierdzona  pisemnie.

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest Pan Janusz Małopolski – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia (pok. Nr 8 tel.013 43 57 952 )   i Pani Alicja Rutkowska - w sprawach proceduralnych (pok. nr 18, tel   0134356672) Referat Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14 a

8. Wymagania dotyczące wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentów, każda jej strona musi być  potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  przez  Wykonawcę.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilku Wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.. Opakowanie zawierające ofertę powinno być opatrzone adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz oznakowane następująco:

„Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów”

-  nie otwierać przed 14.01.2009 r. godz. 10.00 ”

11. Miejsce oraz  termin  składania i otwarcia  ofert

- Oferty należy składać do dnia 14.01.2009 r. do godz. 10.00  w Urzędzie Gminy w Rymanowie   ul Mitkowskiego 14 a (sekretariat). Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Otwarcie złożonych w terminie ofert nastąpi w dniu 14.01.2009 r. o godz. 10.00                         w Urzędzie Gminy w Rymanowie   ul Mitkowskiego 14 a pok. nr 8.

- Otwarcie ofert  jest jawne. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert Zamawiający poda  kwotę, jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia. Podczas otwarcia  ofert Zamawiający  podaje  nazwy oraz  adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu  gwarancji i warunków płatności  zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczania ceny:

Cenę oferty należy podać formie ryczałtu z następującym wyszczególnieniem:

cena oferty netto

należny podatek VAT

cena oferty brutto

Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w punkcie 3 niniejszej specyfikacji w  oferowanej cenie należy też uwzględnić wszystkie koszty inne niezbędne do wykonania całego przedmiotu zamówienia.

13. Opis  kryteriów, którymi Zamawiający  będzie  się kierował  przy  wyborze  oferty, wraz  z  podaniem  znaczenia tych kryteriów oraz  sposobu  oceny ofert:

Kryteria  oceny ofert:  najniższa cena  -100%.

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie  wybrana  oferta, która spełnia wszystkie wymagane warunki i zawiera  najniższą  cenę. Ilość  uzyskanych  przez  Wykonawcę punktów  będzie  obliczona  wg następującego  wzoru:

cena  najniższej  oferty

cena  badanej oferty           x 100% x 100 pkt.

14. Informacje  o formalnościach, jakie  powinny  zostać  dopełnione  po wyborze  oferty w celu zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę                 i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego w terminie  nie krótszym  niż  7 dni  od dnia  przekazania  zawiadomienia o wyborze  oferty, nie później niż przed  upływem terminu  związania  ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą,             a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej  specyfikacji.

17. Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania   o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  można złożyć pisemnie i faksem umotywowany protest do Zamawiającego. Pozostałe informacje odnośnie środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI  "Środki ochrony prawnej" Prawa  zamówień  publicznych.

Załączniki:

- Wzór oferty.

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykaz punktów świetlnych.

- Wzór umowy.

ZATWIERDZAM

.......................................................

Rymanów , dnia 07.01.2009 r.