KSIĄŻKA OBMIARÓW

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element: Roboty przygotowawcze |  |
| 1. 1. | KNR 02-01-0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [ 1154*2*3.5 ] | 8078.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 8078 |
| 1. 2. | KNR 02-01-0109-0100 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych [ 0.292 ] | 0.2920 |
|  |  | 730*4=2920m2 |  |
|  |  | Jm. ha | Razem: | 0,292 |
| 1. 3. | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim [ 1.154 ] | 1.1540 |
|  |  | Jm. km | Razem: | 1,154 |
| 2 | Element: Podbudowa |  |
| 2. 1. | KNR 02-31-0107-0100 | Wyrownanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 0+000-1+154 |  |
|  |  | poszerzenia0+730-1+154 [ 424*2*1.00*0.04 ] | 33.9200 |
|  |  | skrzyż [ 15*3*0.04 ] | 1.8000 |
|  |  | [ 15*2*3*0.04 ] | 3.6000 |
|  |  | podbudowa 0+000-0+730 [ 730*5.0*0.04 ] | 146.0000 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 185,32 |
| 2. 2. | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym st. III śr. gr 2 cm /50kg/m2/ |  |
|  |  | [ 730*5.0*0.050 ] | 182.5000 |
|  |  | [ 424*2.0*0.050 ] | 42.4000 |
|  |  | [ 30*3*0.050 ] | 4.5000 |
|  |  | skrz [ 30*3*3*0.050 ] | 13.5000 |
|  |  | Jm. t | Razem: | 242,9 |
| 2. 3. | KNR 02-01-0202-0300 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 10km w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wbudowaniem w pobocza |  |
|  |  | koryto na poszerzeniach |  |
|  |  | 0+730-1+1+154 [ 2.0*0.4*424 ] | 339.2000 |
|  |  | odwodnienie [ 730*2*0.9 ] | 1314.0000 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 1653,2 |
| 2. 4. | KNR 02-31-0102-0100 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta |  |
|  |  | [ 424*1*2 ] | 848.0000 |
|  |  | [ 730*5.0 ] | 3650.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 4498 |
| 2. 5. | KNR 02-31-0114-0100 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm |  |
|  |  | [ 424*2*1.00 ] | 848.0000 |
|  |  | [ 730*5 ] | 3650.0000 |
|  |  | [ 30*3*4 ] | 360.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 4858 |
| 3 | Element: Nawierzchnia |  |
| 3. 1. | KNR 02-31-0311-0100 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm |  |
|  |  | [ 730*5.0 ] | 3650.0000 |
|  |  | [ 15*5*4.5 ] | 337.5000 |
|  |  | [ 5*25 ] | 125.0000 |
|  |  | [ 424*2.0 ] | 848.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 4960,5 |
| 4 | Element: Pobocza |  |
| 4. 1. | KNR 02-31-0202-0100 | Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm |  |
|  |  | pobocza [ 1154*2*0.5 ] | 1154.0000 |
|  |  | [ 12*6*0.5 ] | 36.0000 |
|  |  | zjazdy [ 14*7*2 ] | 196.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 1386 |
| 5 | Element: Odwodnienie |  |
| 5. 1. | KNR 02-31-0605-0700 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetonowe o śr. 60 cm [ 9*7 ] | 63.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 63 |
| 6 | Element: Roboty wykończeniowe |  |
| 6. 1. | KNR 02-01-0202-0100 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km dokop na uzupełnienie poboczy [ 730*2*0.5*0.4 ] | 292.0000 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 292 |
| 6. 2. | KNR 02-01-0313-0200 | Ręczne formowanie nasypów poboczy z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) [ 730*0.5*0.4*2 ] | 292.0000 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 292 |
| 7 | Element: Oznakowanie /poprawa b.r.d/ |  |
| 7. 1. | KNR 02-31-0702-0100 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm [ 15 ] | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15 |
| 7. 2. | KNR 02-31-0703-0200 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 [ 15 ] | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15 |