|  | GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tel. +48 134355006 |  | gmina@rymanow.pl |  |
|  | fax. +48 134355765 |  | http://www.rymanow.pl |  |

Znak: INW.341 / 5 / 2008                                                          Rymanów, dnia 12-09-2008r.

ZAPYTANIE DO SIWZ

Szanowni oferenci

dotyczy: „Budowy oświetlenia ulicznego w Rynku i jego obrębie w Rymanowie wraz z przebudową sieci niskiego napięcia w miejscowości Rymanów”. W związku ze złożonym zapytaniem do specyfikacji przetargowej ww. inwestycji wyjaśniamy: Ad.1. – W przedmiarze omyłkowo nie ujęto montażu drugiej szafy SO. Należy uwzględnić w ofercie budowę dwóch szaf SO jak w dokumentacji. Ad.2. – W przedmiarze celowo nie ujęto wykopów pod kable (rury) projektowane wzdłuż wschodniej ściany Rynku, gdyż ten zakres prac wykonany został podczas przebudowy chodnika, co opisano w dokumentacji. Ad.3. – W kosztorysie inwestorskim, w pozycji Dodatki, ujęto wycenę kosztów inwentaryzacji geodezyjnej i kosztów zajęcia pasa drogowego. Nie ujęto kosztów wyłączeń, gdyż na dzień sporządzania dokumentacji projektowej, właściciel sieci energetycznej (obecnie PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.) nie pobierał opłat za wyłączenia dla prac wykonywanych na własne zlecenie – część projektu, którego inwestorem miał być RZE. Natomiast dla części projektu, którego inwestorem miała być Gmina Rymanów nie przewiduje się wyłączeń sieci PGE – ew. prace do wykonania metodą PPN. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić koszty wyłączeń, w ilości odpowiedniej dla przewidywanego przez oferenta harmonogramu wykonywania prac. Ad.4. – Kwestię zwrotu rur osłonowych i obudowy złącza ZK-4 na bud. 6a wyjaśniono dokładnie w opisie technicznym str. nr 3. Ww. rury osłonowe ułożono w jednym ciągu dla trzech kabli projektowanych wzdłuż wschodniej ściany Rynku (od miejsca załamania w pobliżu słupa nr 1 do miejsca załamania przy skrzyżowaniu z drogą krajową). Należy przewidzieć jedynie odkopanie i rozcięcie jednej z rur DVK110 w celu wyprowadzenia kabli do ZK nr 1 i nr 2. Burmistrz Gminy Rymanów mgr Jan Rajchel