Załącznik nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P1 | KSNR 6 0102-0100 | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV | m² | 984 |
| P2 | KNNR 6 0805-0500 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej( przedmiar (120,00 mb x 0,35 m x2m)) | m² | 84,00 |
| P3 | KNR 2-01 0235-0200 | Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami gąsienicowymi. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (przedmiar (60,00 mb x 4,00 m x 0,50 m + 33,00 mb x 4,00 m x 0,80 )) | m³ | 225,6 |
| P4 | KNR 2-01 0205-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km. (przedmiar - + 984 m² x 0,1 m) | m³ | 98,4 |
| P5 | KNR 2-01 0313-0800 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami i bokami. Grunt kategorii III-IV. (przedmiar (700,00m x 0,50 m x 0,10 m)) | m³ | 35,0 |
| P6 | KSNR 6 0112-0500 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (przedmiar (421 mb x 3,0 m )) | m² | 1263 |
| P7 | KSNR 6 0113-0600 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, krotność 0,2 | m² | 1263 |
| P8 | KNR 4-01 0201-0300 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych | m² | 60 |
| P9 | KNR 4-01 0202-0401 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 14-22mm | kg | 1000 |
| P10 | KNR 2-02 0204-0700 | Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe | m³ | 15,8 |
| P11 | KNR 2-33 0308-0100 | Wbudowanie dźwigarów głównych o masie do 10 t , montaż żurawiem samojezdnym | t | 6 |