Użytkownik:

Rem. naw. w Bziance 2008

Przedmiar/obmiar robót

Str. 1

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Element: Podbudowa |  |
| 1.1. | KNR | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne |  |
|  | 02-31-0103-0400 | Nawierzchni w gr.kat.I-IV |  |
|  |  | [500*0.5*2 ] |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 550.0000 |
| 1.2. | KNR | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową |  |
|  | 02-31-0108-0200 | Z wbudowaniem mechanicznym st. | III śr. gr 3cm |  |
|  |  | 0+000-0+375 |  |  |
|  |  | [375*4*0.075] | 112.5000 |
|  |  | 0+375-0+550 |  |  |
|  |  | [175*3.0*0.075] | 39.3750 |
|  |  | Skrz 0+000 |  |  |
|  |  | [6*6*0.075] | 2.7000 |
|  |  | Jm. t | Razem: | 154.5750 |
| 2. | Element: Nawierzchnia |  |  |
| 2.1. | KNR | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |  |
|  | 02-31-0310-0500 | Warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 | Grub. po zagęszcz. 3cm |  |
|  |  | [375*4 ] |  | 1500.0000 |
|  |  | [175*3 ] | 525.0000 |
|  |  | [6*6] | 36.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 2061.0000 |
| 3. | Element: Roboty wykończeniowe |  |  |
| 3.1. | KNR | Nawierzchnia z klińca kamiennego - dolna warstwa z tłucznia |  |
|  | 02-31-0204-0300 | Grub. po zagęszczeniu 10cm- | Pobocza i zjazdy |  |
|  |  | [550*0.25*2] |  | 275.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 275.0000 |