Przedmiar robót

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY – DOM LUDOWY W GŁĘBOKIEM

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

GŁĘBOKIE NR DZIAŁKI 345,  GŁĘBOKIE

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. WYPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Patelnia elektryczna KROMET | szt | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Stół ośmioosobowy | szt | 25,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Krzesło | szt | 200,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Patelnia elektryczna PE-025Y | szt | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Kuchnia gazowa | szt | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Piekarnik elektryczny | szt | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Taboret gazowy. | szt | 1,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zmywarka CLASSEQ | szt | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozdrabniacz odpadów | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Basen | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Stół jednokomorowy | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Stół ze zlewem 2-komorowym i półką. | szt | 1,00 |

2. DROGA DOJAZDOWA + PŁYTA ODBOJOWA WOKÓŁ BUDYNKU.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | m2 | 770,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-05-050 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 770,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 770,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-08-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | m2 | 770,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310311-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 680,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310311-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 680,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-07-050 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV | m2 | 71,26 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV | m | 258,80 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m3 | 3,88 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-01-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 94,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-02-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 164,80 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050 | pŁyta odbojowa budynku - Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 71,30 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Płyta odbojowa budynku - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 71,30 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-01-050 | Płyta odbojowa - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 | 161,30 |

3. OGRODZENIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010505-05-050 | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV. | m2 | 1 611,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-02-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | m3 | 77,35 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010206-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 77,35 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010312-11-020 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii IV. | szt | 67,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021804-11-040 | Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m,na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych w betonie. | m | 105,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021801-02-040 | Cokoły betonowe - montaż gotowych elementów prefabrykowanych | m | 189,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Ogrodzenie prefabrykowanych słupków betonowych i elemnetów ogrodzeniowych stalowych - rozstaw 2.7 m | m | 84,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021807-01-020 | Słupy przybramowe z fundamentami o wysokości 1,8 m,ceglane o przekroju 51x51 cm. | szt | 3,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-02-090 | Wrota o wysokości 1,60 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników,bez pasa dolnego z blachy,na gotowych słupkach. | kpl | 1,00 |

4. SCHODY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych AW-050 | Schody granitowe główne i boczne | m2 | 62,00 |

5. ELEWACJA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080510-1630-050 | Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową przed zabrudzeniem zaprawą | m2 | 118,51 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) | m2 | 468,21 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2609-01-050 | Docieplenie ścian zewn."CERESIT",pełnych,z otworami o pow.betonowej,otynkowanej z mozaiki szklanej z przyklejeniem styropianu 1 warstwy siatki,wyprawa CT 89 | m2 | 468,21 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2613-01-020 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków-mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych (Orgbud W-wa) | szt | 1 872,84 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170930-01-050 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Ceresit CT69. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16 -pierwsza warstwa | m2 | 468,21 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-170930-02-050 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Ceresit CT69. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16 -każda następna warstwa | m2 | 468,21 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2609-0801-040 | Ochrona narożników "CERESIT" (z kątowników z tworzywa sztucznego) wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki (Orgbud W-wa) | m | 82,20 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-282629-01-040 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - montaże profilii. Montaż listew startowych do podłoża. | m | 87,80 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2609-06-050 | Docieplenie ościeży "CERESIT" z przyklejeniem styropianu z jedną warstwą siatki,wyprawa tynkarska CT 89 (Orgbud W-wa) | m2 | 11,09 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-01-050 | -parapety - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) | m2 | 4,62 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020920-04-050 | Ręczne obłożenie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15 X 15 cm | m2 | 61,68 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-02-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. | m2 | 468,21 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1625-01-050 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa) | m2 | 468,21 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-182612-03-050 | ANALOGIA - Ruszt drewniany na ściankach pod boazerię z listew drewnianych, płycin i paneli | m2 | 84,53 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-182614-01-040 | ANALOGIA - Dodatek za montaż profili pomocniczych | m | 150,20 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-182613-0301-050 | analogia - Układanie paneli winylowych poziomych typu "Siding" na gotowym ruszcie,montaż paneli (gwoździe aluminiowe) na ścianach,bez docieplania | m2 | 84,53 |