|  | GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tel. +48 134355006 |  | gmina@rymanow.pl |  |
|  | fax. +48 134355765 |  | http://www.rymanow.pl |  |

INW.341/14/2010                                                                                    Rymanów, dnia 05.10.2010r.

Strona internetowa Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy wyjaśnienie na pytania zadane przez Wykonawcę:

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Dotyczy kosztorysu na Dom Ludowy w Głębokiem:

Proszę o podanie szczegółowych parametrów:

- patelnia elektryczna Kromet,

- kuchnia gazowa,

- piekarnik elektryczny,

- taboret gazowy,

- zmywarka,

- poz. 16 – proszę o podanie krotności,

- poz. 33 – proszę o podanie wysokości ogrodzenia, wymiary słupków betonowych oraz rodzaju elementów stalowych,

- poz. 36 – proszę o podanie grubości i rodzaju granitu,

- poz. 39 – proszę o podanie grubości styropianu i rodzaju oraz koloru tynku

Odpowiedzi:

Patelnia elektryczna

· pojemność misy 37 l

· powierzchnia robocza 0,25m2

· wymiary 700x600x850 mm

· wymiary wewnętrzne misy 430x570x150 mm

· misa ze stali nierdzewnej

· ręczny wychył misy

· termostat zabezpieczający misę przed przegrzaniem

· płynna regulacja temperatury

Patelnia elektryczna

· pojemność misy 64 l

· powierzchnia robocza 0,40m2

· wymiary 1000x900x900

· wymiary wewnętrzne misy 670x630x160 mm

· ręczny przechył misy

· misa ze stali nierdzewnej

· termostat zabezpieczający misę przed przegrzaniem

Taboret gazowy

· wymiary 580x580x440

· ilość palników – 1

· zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia

· przyłącze gazu R 1/2"

· zapalacz piezoelektryczny

Kuchnia gazowa 6 – palnikowa wolnostojąca na podstawie otwartej

· wymiary 1200x700x850

· palniki 3x4,5 kW, 3x7,5 kW

· palniki jedno- i dwukoronowe

· przyłącze gazu R 3/4"

Piekarnik elektryczny 3-segmentowy

· wymiary 900x900x1590 mm

· wymiary komory 530x650x340

· sterowanie elektroniczne

· komory wyposażone w ruszt o wymiarach odpowiednich dla blach GN 2/1

Zmywarka

· wymiary 580x610x840 mm

· Pojemność zbiornika: 26 l

· Pojemność bojlera: 7 l

· Moc grzałek zbiornika: 3 kW

· Moc grzałek bojlera: 5 kW

· Moc pompy myjącej 0,4 kW

· Moc urządzenia: 4,9 kW

· Ilość cykli: 2

· Czas cyklu zmywania: 120 s/180 s

· Wymiary kosza: 500x500x120

· Max wysokość wsadu : 310 mm

· Tłoczona komora myjąca

· Obudowa izolowana dwuwarstwowa

· automatyczne płukanie gorącą wodą

· zużycie wody: 2,4 litry/cykl

· zbiornik tłoczony

· obudowa ze stali nierdzewnej

Ponadto:

Rozdrabniacz odpadów

· silnik - indukcyjny, jednofazowy

· średnica wlotu 3,5 cala

· auto-rewers, obroty prawo-lewo

· podwójna osłona dźwiękowa z akustyczną pianką i integralną barierą dźwiękową

· górny koniec dzwonu młynka wykonany ze stali nierdzewnej

· pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej

· tarcze rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej

· samo smarujące się dolne i górne łożyska ślizgowe

· zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie

· dolna część komory mielenia zabezpieczona termoutwardzalnym plastikiem

Meble gastronomiczne wykonane ze stali nierdzewnej.

(dot. poz. 16) współczynnik krotności dla robocizny, materiału i sprzętu to 7 (siedem).

(dot. poz. 33) wysokość ogrodzenia – element ogrodzeniowy wysoki na 150 cm, pozostałe

wymiary według producenta danego systemu ogrodzenia.

(dot. poz. 36) –  schody zewnętrzne:

- kamień RossaBetta

- stopnice gr. 3 cm

- podstopnice gr. 2 cm

- podesty gr.3 cm

- cokolik przyścienny gr. 2 cm

(dot. poz. 39) – styropian gr. 10cm, tynk akrylowy, kolor -  2 grupa kolorystyczna.

2. Dotyczy kosztorysu  na Dom Ludowy w Klimkówce

- poz. 17 – proszę o podanie grubości styropianu i rodzaju oraz koloru tynku,

- poz. 47 – proszę o podanie koloru farby silikatowej,

- poz. 69 – kocioł kondensacyjny – przyjąć wielkość kotła do kubatury, czy jest narzucony,

- poz. 70 – urządzenie do podgrzewania wody 150 l  - gazowe, elektryczne czy wymiennik,

- poz. 72 – naczynie o pojemności 5 m³ - proszę o wyjaśnienie do czego służy,

Odpowiedzi:

(dot. poz. 17) styropian gr. 10cm, tynk akrylowy, kolor -  2 grupa kolorystyczna.

(dot. poz. 47) kolor do uzgodnienia z inwestorem

(dot. poz. 69) kocioł należy dobrać do kubatury

(dot. poz. 70) – urządzenie gazowe

(dot. poz.72) (analogia) – chodzi o naczynie wyrównawcze

Jednocześnie przypominamy, że nazwy własne materiałów i nazw producentów należy rozumieć jako definicje standardów, sprecyzowanie minimalnych oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego a nie konkretne rozwiązania. Do realizacji zamówienia mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lecz nie niższych niż przewidują założenia Zamawiającego określone w SIWZ. Koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca.