KOSZ272

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

| Lp. I Normatyw |  | Obmiar |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis |  |  |  |  |
| Element | 1. Podbudowa |  |  |  |  |
| 1. KSNR | 00-06 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | 1475,00 |  |  |  |  |
| 01-03-0300 | - | m2 |  |  |  |  |
|  | nawierzchni, wykonane w gruncie kal.ll-VI mechanicznie- |  |  |  |  |  |
|  |  | zagęszczanie walcem wibracyjnym |  |  |  |  |  |
| 2. KSNR | 00-06 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym | 12,25 |  |  |  |
| 01-07-0100 | sortowanym, zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy | m3 |  |  |  |  |
|  |  | po zagęszczeniu do 6 cm odcinki przełomowe |  |  |  |  |  |
| 3.KNR | 02-11 | Sączki wykonywane przy użyciu koparek jednonaczyniowych 0,25 | 0,04 |  |  |  |
| 01-09-0402 | m3 układane na głębokości 0,5 m w gruntach IV kategorii | 100m |  |  |  |  |
|  |  | szerO.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | ztłucznia 31.5-63 w celu odwonienia korpusu |  |  |  |  |  |
|  |  | drogi na odc. przełomow ze spadkiem do rowu |  |  |  |  |  |
|  |  | o dł3m1szt |  |  |  |  |  |
| 4. KSNR | 00-06 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką | 478,00 |  |  |  |
| 01-08-0200 | mineralno-bitumiczną asfaltową, transportowaną | t |  |  |  |  |
|  |  | sam. samowyładowczym 5-10 t na odległość 15 km, wbudowaną |  |  |  |  |  |
|  |  | mechanicznie - mieszanka asfalt.standard III gr. śr. 4 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |
| Element | 2. Nawierzchnia |  |  |  |
| 5. KSNR | 00-06 | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek | 5531,25 |  |  |  |
| 03-09-0140 | mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych | m2 |  |  |  |  |
|  |  | sam.samowyładowczym 5-10 t na |  |  |  |  |  |
|  |  | odL25 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - |  |  |  |  |  |
|  |  | mieszanka standard II |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |
| Element | 3. Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 6. KSNR | 00-06 | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy | 1475,00 |  |  |  |  |
| 02-02-0300 | górnej po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |  |  |
| 7. KSNR | 00-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o | 5,98 |  |  |  |
| 02-02-0600 | pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 1 | 100m3 |  |  |  |  |
|  |  | km, w gruncie kategorii III - IV, samochodami samowyładowczymi |  |  |  |  |  |
|  |  | do 5 t. odtworzenie zamulonych rowów |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |
|  |  | Razem kosztorys : |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 22% : |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys brutto : |  |  |  |