|  | Wartość kosztorysowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Cena kosztorysowa |  |
|  | Słownie: |

| Kosztorys ślepy |
| --- |
| Obiekt | Adaptacja pomieszczeń w budynku byłej kotłowni osiedlowej dla potrzeb Zakładu Gospodsrki Komunalnej w Rymanowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju |
| Kod CPV | 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.43.10.00-7, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.33.20.00-3, 45.33.23.00-6, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7 |
| Budowa | Rymanów Zdrój |
| Inwestor | Gmina Rymanów 38-480 RYMANÓW ul. Mitkowskiego 14a |

| Budynek ZGK Rymanów w Rymanowie Zdroju , |
| --- |
| Kalkulacja uproszczona |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku byłej kotłowni osiedlowej dla potrzeb Zakładu Gospodsrki Komunalnej w Rymanowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju - Rymanów Zdrój |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
|  |  | 1. Pomieszczenia ZGK Rymanów |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0212/01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 0,83 |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0804/07 | Analogia - Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 30,93 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 48,56 |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0816/06 | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów (deszczułki nie nadające się do użytku) | m2 | 13,20 |  |  |  |
| 5 | KNBK 1 5-4/01 | Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie materiałów z rozbiórki na odległość do 30m | m3 | 1,27 |  |  |  |
| 6 | KNBK 1 5-4/05 | Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w wiadrach materiału z rozbiórki | m3 | 0,44 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 4) |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1,27 |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1,27 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 4) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Posadzki |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro | m2 | 164,11 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - dla ok. 4cm | m2 | 37,03 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 2) |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - dla ok. 6cm | m2 | 70,08 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 4) |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - dla ok. 8cm | m2 | 57,00 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 6) |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 164,11 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 1118/08 - analogia | Wyrównanie podłoża zaprawą klejową (szpachlowanie); M=2 | m2 | 84,62 |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02u2 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 121,65 |  |  |  |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Kompleksowe wykonanie posadzki cienkowarstwowej w kolorze naturalnym szarym gr. 1cm, o min. parametrach: ścieralność A9 (klasa Boehmego), twardość 7 (w skali Mohsa), wytrz. na ściskanie 40N/mm2, wytrz. na zginanie 10N/mm2 (np. BAUFLOOR) | m2 | 127,08 |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02u2 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm | m2 | 10,11 |  |  |  |
| 18 | NNRNKB 6 2806/04 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm | m2 | 121,65 |  |  |  |
| 19 | NNRNKB 6 2809/03 | Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES | m | 83,94 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02s 1113/08 | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych mocowane kołkami szybkiego montażu | m | 56,32 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Stolarka |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 1203/01 | Drzwi stalowe pełne wewn. kompletne z klamką i zamkiem (0,9*2,0m) - 1szt. | m2 | 2,00 |  |  |  |
|  |  | 1.4. Tynki i okładziny ścian |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0705/02 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | 10,20 |  |  |  |
|  |  | 1.5. Malowanie |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-02u2 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 130,62 |  |  |  |
| 24 | KNR 2-02u2 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 711,71 |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m2 | 580,80 |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m2 | 130,62 |  |  |  |
| 27 | KNR 2-02 1503/01 | Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie klatka schodowa i I piętro | m2 | 71,54 |  |  |  |
| 28 | KNR 2-02 1503/02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - pom. garażowe - wys. 1,5m.n.p.p. | m2 | 64,35 |  |  |  |
|  |  | 1.6. Balustrady |  |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 3 0703/05 | Wymiana balustrad | m2 | 8,14 |  |  |  |
|  |  | 1.7. Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 4-03 1120/08 | Demontaż puszek kwadratowych z 3 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10mm2 | szt | 14,00 |  |  |  |
| 31 | KNR 4-03 0606/05 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych (M=0) | szt | 7,00 |  |  |  |
| 32 | KNR 4-03 0308/06 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż przełączników świecznikowych szeregowych do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym (M=0) | szt | 7,00 |  |  |  |
| 33 | KNR 4-03 0306/05 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglanym (M=0) | szt | 15,00 |  |  |  |
| 34 | KNR 4-03 0507/10 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 63A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe (M=0) | szt | 1,00 |  |  |  |
| 35 | KNR 5-08 0301/20 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym | szt | 36,00 |  |  |  |
| 36 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu, puszek 1-wylotowych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 22,00 |  |  |  |
| 37 | KNR 5-08 0302/04 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu, puszek 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do do 80mm dla przewodów do 4mm2 | szt | 13,00 |  |  |  |
| 38 | KNR 5-08 0302/05 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu, puszek 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do do 80mm dla przewodów do 4mm2 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 39 | KNR 5-08 0502/09 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 40 | KNR 5-08 0511/07 | Montaż na gotowym podłożu lamp świetlówkowych 2x36W do pom. przemysłowych | szt | 1,00 |  |  |  |
| 41 | KNR 4-03 1001/09 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym | m | 96,54 |  |  |  |
| 42 | KNR 5-08 0109/06 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 96,54 |  |  |  |
| 43 | KNR 5-08 0207/01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej (M=0) | m | 98,38 |  |  |  |
| 44 | KNR 5-08 0207/01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej | m | 32,88 |  |  |  |
| 45 | KNR 5-08 0207/03 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej | m | 16,00 |  |  |  |
| 46 | KNR 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 96,54 |  |  |  |
|  |  | 2. Pomieszczenia OSP Rymanów Zdrój |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 4-01 0804/07 | Analogia - Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 69,88 |  |  |  |
| 48 | KNR 4-01 0329/03 | Analogia - Rozkucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0,12 |  |  |  |
| 49 | KNBK 1 5-4/01 | Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie materiałów z rozbiórki na odległość do 30m | m3 | 0,82 |  |  |  |
| 50 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 0,82 |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,82 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 4) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Kanalizacja podposadzkowa |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01 0212/01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 0,420 |  |  |  |
| 53 | KNR 2-01 0317/02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV | m3 | 1,960 |  |  |  |
| 54 | KNR 2-01 0320/02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 1,335 |  |  |  |
| 55 | KNR 2-18 0501/01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 0,280 |  |  |  |
| 56 | KNR 2-15 0228/03 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 7,000 |  |  |  |
| 57 | KNR 2-15 0208/05 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 1,000 |  |  |  |
| 58 | KNR 2-15u2 0306/02 | Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 75-110mm | szt | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2.3. Posadzki |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro | m2 | 83,03 |  |  |  |
| 60 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - dla ok. 4cm | m2 | 42,43 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 2) |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - dla ok. 6cm | m2 | 40,60 |  |  |  |
|  |  | (Krotność= 4) |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 83,03 |  |  |  |
| 63 | KNR 2-02u2 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 42,43 |  |  |  |
| 64 | Kalkulacja indywidualna | Kompleksowe wykonanie posadzki cienkowarstwowej w kolorze naturalnym szarym gr. 1cm, o min. parametrach: ścieralność A9 (klasa Boehmego), twardość 7 (w skali Mohsa), wytrz. na ściskanie 40N/mm2, wytrz. na zginanie 10N/mm2 (np. BAUFLOOR) | m2 | 40,60 |  |  |  |
| 65 | NNRNKB 6 2806/04 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm | m2 | 42,43 |  |  |  |
| 66 | NNRNKB 6 2809/03 | Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES | m | 42,72 |  |  |  |
|  |  | 2.4. Ścianki i okładziny z płyt g-k |  |  |  |  |  |
| 67 | KNR 2-02 2003/01 | Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo | m2 | 7,15 |  |  |  |
|  |  | 2.5. Stolarka |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR 2-02 1016/01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt | 2,00 |  |  |  |
| 69 | KNR 2-02 1017/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, kompletne z klamkami (0,8*2,0m) | m2 | 3,20 |  |  |  |
| 70 | KNNR 3 0703/06 | Analogia - demontaż drzwi stalowych z usunięciem z miejsca rozbiórki R=0,4, M=0, S=0 | m2 (elementu) | 1,60 |  |  |  |
| 71 | KNR 2-02 1203/01 | Drzwi stalowe pełne wewn. kompletne z klamką i zamkiem (0,9*2,0m) - 1szt. | m2 | 2,00 |  |  |  |
| 72 | KNR 2-02 1203/01 | Analogia - Nakrywa stalowa z rusztem do szachtu | m2 | 1,20 |  |  |  |
|  |  | 2.6. Tynki i okładziny ścian |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR 4-01 0705/02 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | 20,40 |  |  |  |
|  |  | 2.7. Malowanie |  |  |  |  |  |
| 74 | KNR 2-02u2 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 83,03 |  |  |  |
| 75 | KNR 2-02u2 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 298,10 |  |  |  |
| 76 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m2 | 301,85 |  |  |  |
| 77 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m2 | 83,03 |  |  |  |
| 78 | KNR 2-02 1503/02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - pom. garażowe - wys. 1,5m.n.p.p. | m2 | 31,65 |  |  |  |
|  |  | 2.8. Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |
| 79 | KNR 4-03 1120/08 | Demontaż puszek kwadratowych z 3 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10mm2 | szt | 6,00 |  |  |  |
| 80 | KNR 4-03 0606/05 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych (M=0) | szt | 3,00 |  |  |  |
| 81 | KNR 4-03 0308/06 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż przełączników świecznikowych szeregowych do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym (M=0) | szt | 4,00 |  |  |  |
| 82 | KNR 4-03 0306/05 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglanym (M=0) | szt | 6,00 |  |  |  |
| 83 | KNR 4-03 0507/10 | Analogia - Demontaż i ponowny montaż gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 63A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe (M=0) | szt | 1,00 |  |  |  |
| 84 | KNR 5-08 0301/20 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym | szt | 16,00 |  |  |  |
| 85 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu, puszek 1-wylotowych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 10,00 |  |  |  |
| 86 | KNR 5-08 0302/04 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu, puszek 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do do 80mm dla przewodów do 4mm2 | szt | 6,00 |  |  |  |
| 87 | KNR 5-08u2 0020/03 | Montaż w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12mm puszek podtynkowych podwójnych o średnicy 60mm | szt | 2,00 |  |  |  |
| 88 | KNR 5-08 0502/09 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania | kpl | 2,00 |  |  |  |
| 89 | KNR 5-08 0511/07 | Montaż na gotowym podłożu lamp świetlówkowych 2x36W do pom. przemysłowych | szt | 2,00 |  |  |  |
| 90 | KNR 4-03 1001/09 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym | m | 57,86 |  |  |  |
| 91 | KNR 5-08 0109/06 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 57,86 |  |  |  |
| 92 | KNR 5-08 0207/01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej (M=0) | m | 30,08 |  |  |  |
| 93 | KNR 5-08 0207/01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowj | m | 12,00 |  |  |  |
| 94 | KNR 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 57,86 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |