Załącznik nr 6

# SPECYFIKACJA TECHNICZNADLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia Wykonawca (podać zastosowane rozwiązania, konkretne parametry techniczne lub wpisując np. wyraz „posiada”) |
| --- | --- | --- |
| 1. Dane podstawowe | 1. Marka. 2. Model. 3. Rok produkcji (kompletny pojazd). | 1. 2. 3. |
| 2. Opis pojazdu | 1. Dopuszczalna masa całkowita – do 3500 kg . 2. Liczba miejsc min. 6. 3. Długość zabudowy min. 2500 mm. 4. Rozstaw osi minimum 3600mm. | 1. 2. 3. 4. |
| 3. Kolorystyka | 1. Nadwozie w kolorze czerwonym (RAL 3000) 2. Zderzaki i błotniki w kolorze białym. 3. Elementy podwozia w kolorze czarnym. 4. Żaluzje w kolorze naturalnego aluminium. | 1. 2. 3. 4. |
| 4. Silnik | 1. Pojemność minimalna 2290 cm3 (turbo-diesel Common Rail). 2. Moc minimum 125 KM. 3. Moment obrotowy minimum 310 Nm. 4. Norma emisji spalin: minimum Euro 5 plus. | 1. 2. 3. 4. |
| 5. Skrzynia biegów | 1. Manualna 6 stopniowa + wsteczny. | 1. |
| 6. Układ kierowniczy | 1. Ze wspomaganiem. | 1. |
| 7. Układ jezdny | 1. Napęd 4 x 2 na tył. 2. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. 3. Rozstaw osi min. 3600 mm. 4. Hamulce: ABS + EBV, system ESP. 5. Koła - felgi stalowe 16. 6. Opony zimowe zamiast letnich. 7. Koła na osi tylnej podwójne (tzw. bliźniaki). 8. Wzmocnione zawieszenie. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
| 8. Oznakowanie | 1. Urządzenie dźwiękowe mocy 100W powinno umożliwiające podawanie komunikatów słownych. 2. Jeden głośnik min 100W. 3. Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy i napisem podświetlanym „STRAŻ”, montowana na dachu kabiny pojazdu. 4. Pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska wysyłająca sygnał błyskowy z tyłu pojazdu. 5. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy umieszczone z przodu pojazdu na wysokości przednich lusterek. 6. Wszystkie lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED. 7. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. 8. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Za sygnalizację świetlną biegu wstecznego uznaje się włączenie światła cofania oraz lampy oświetlającej pole pracy skierowanej do tyłu. 9. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach z przodu i tyłu pojazdu. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
| 9. Zabudowa pożarnicza | 1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana w całości z materiałów niekorodujących: kształtowniki ze stali nierdzewnej i aluminium. 2. Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węży ssawnych, drabin itp.). 3. Barierka typu rurowego z materiałów niekorodujących. 4. Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, wykonana z aluminium. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. 5. Zabudowa przedziału sprzętowego zamykana roletami w układzie 2+1+2. 6. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane roletami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego, zamki zamykane na klucz. Jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. 7. Szerokość rolet bocznych – po dwie rolety na stronę minimum 1100 mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800mm. 8. W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek. 9. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac o konstrukcji umożliwiającej obsługę w rękawicach. 10. Oświetlenie wewnątrz przedziału sprzętowego w technologii LED. 11. System mocowania półek w przedziałach sprzętowych umożliwiający samodzielną płynną regulację wysokości. 12. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 13. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. 14. Skrytki na sprzęt i przedział agregatu gaśniczego muszą być wyposażone w oświetlenie LED, główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. 15. Oświetlenie pola pracy wykonane z sześciu lamp skierowanych: dwie na lewej krawędzi dachu, dwie na prawej krawędzi dachu, jedna z tyłu dachy pojazdu oraz jedna oświetlająca podest roboczy dachu. 16. Oświetlenie pola pracy włączane z kabiny kierowcy. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. |
| 10. Instalacja elektryczna | 1. Instalacja 12V. 2. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (również w czasie pracy silnika pojazdu na wolnych obrotach na postoju). 3. Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych 4. Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~ 230V. (w kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła, wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. (Umieszczenie gniazda zostanie uzgodnione w trakcie zabudowy z Zamawiającym) | 1. 2. 3. 4. |
| 11. Wyposażenie | 1. Centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser. 2. Poduszka powietrzna kierowcy. 3. Komputer pokładowy. 4. Trójkąt ostrzegawczy. 5. Radio – odtwarzacz CD + MP3 + 2 głośniki. 6. Lusterka podgrzewane, regulowane elektrycznie. 7. Regulowany fotel kierowcy w trzech płaszczyznach. 8. pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, min na przednich fotelach. 9.Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe. 10. 2 kliny pod koła. 11. Zestaw narzędzi dostarczany przez producenta wraz z podwoziem 12. Podnośnik hydrauliczny, 13.Trójkąt ostrzegawczy, 14. Gaśnica proszkowa o pojemności środka min. 2 kg z proszkiem ABC 15 Wyciągarka samochodowa zamontowana z przodu pojazdu o parametrach: uciąg minimum 3500 kg, przekładnia 3 – stopniowa planetarna, hak, prowadnica rolkowa 16. Hak holowniczy | 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
| 12. Kabina | 1. Podwójna kabina na ramie z zabudową kontenerową czterodrzwiowa, jednomodułowa, minimum 6-osobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy. 2. Szyby przyciemniane o wysokiej zdolności filtrowania. 3. Przeszklenie samochodu w części osobowej. 4. Poszycie wewnętrzne sufitu w części pasażerskiej wykonane z wykładziny materiałowej. 5. Wykończenie ścian wnętrza z tworzywa 6. Fotel kierowcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, amortyzowany z regulacją wysokości. 7. Podłoga przedziału załogi wyłożona wykładziną antypoślizgową odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości 8. Tapicerka drzwi oraz podsufitka wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. 9. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. 10. Indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku giętkim. 11. Wykonanie instalacji oraz dostawa radiotelefonu cyfrowo – analogowego. 12. Podłoga przedziału ładunkowego, regały, półki (możliwość płynnej regulacji wysokości półek) wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nie ryflowana) grubość blachy minimum 2,5 mm. 13. Zabezpieczenie blachą aluminiową nie ryflowaną wewnętrznych części nadwozia. 14. Ogrzewanie w części osobowej. Umieszczenie radiotelefonu uzgodnić w trakcie zabudowy z Zamawiającym. 15.Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy uchwyty oraz mocowania na następujący sprzęt: - 4 węże tłoczne W75 - 6 węży tłocznych W52 - 2 prądownice W52 - rozdzielacz - agregat prądotwórczy - nożyce do cięcia drutu - pachołki - 2 gaśnice proszkowe 6 kg - drabinę nasadkową - wąż ssawny do pompy szlamowej - tłumic - piły motorowej do drewna Sposób mocowania uchwytów na sprzęt należy uzgodnić w trakcie zabudowy z Zamawiającym. | 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. |
| 13. Warunki gwarancji | 1. Gwarancja na samochód z wyposażeniem (bez limitu kilometrów) od daty odbioru przez zamawiającego. | 1. |
| 14. Informacje dodatkowe | 1. Pojazd z wyposażeniem odpowiada „Wymaganiom dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych-Edycja druga-marzec 2006” lub „Wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP - czerwiec 2002” | 1. |

........................., dn. .........................

..........................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /pieczątki