|  | GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590 |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. +48 134355006 |  | gmina@rymanow.pl |  |
|  | fax. +48 134355765 |  | http://www.rymanow.pl |  |

INW.341/11/08				       		Rymanów, 06.10.2008 r.

Zamieszczenie na stronie Zamawiającego

W odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie budynku przychodni SPGZOZ w miejscowości Wróblik Szlachecki”, Gmina Rymanów wyjaśnia co następuje:

- Złożone zapytania:

1. Element "Ścianki działowe" poz. 45 policzono ścianki wewnętrzne z bloczków SILKA M24 w ilości 57,49 m2, taką samą pozycję przyjęto w elemencie  nr 3 "Ściany zewnętrzne" poz. 29, według nas jest to ta sama pozycja.

2. W elemencie nr 3 poz. 34 przyjęto parapety wewnętrzne z blachy powlekanej, czy jest to prawidłowe.

3. W kosztorysie w rozdziale 9 Strop w poz. 73 przewidziano:

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na ościeżach gr. 5 cm,

- w poz. 74 osiatkowanie stropu siatką stalową,

natomiast wg. technologii wykonania stropów styropianowych JS1 i JS powinno być:

- przyklejenie na zaprawie klejowej jednej warstwy siatki z włókna szklanego,

- malowanie gruntem.

4. Wszystkie ścianki działowe i ściany wewnętrzne wykonane są z bloczków SILKA.

W kosztorysie brak jest pozycji gruntowania ścian przed tynkowaniem. Technologia nakazuje przed wykonaniem tynku, ściany zagruntować odpowiednim gruntem.

- Udzielone odpowiedzi:

Ad.1 - Ścianki działowe poz. 45 – prawidłowa ilość,

poz. 29 – nie powinno być – błąd, powinien być obmiar zerowy.

Ad. 2 – poz. 34 – parapety - analogia, wycena indywidualna, wykonawca powinien przyjąć w materiale parapety PCV (zgodnie z projektem) w ilości jak podano.

Ad. 3 - Błąd w poz. 73 – strop podstawa wyceny winna być KNR K-04 0303-05 – wykonanie tynku cementowo-wapiennego gr. 5 mm na stropach

Przyklejenie siatki jest na poz. 74.

Ad. 4 - Należy uzupełnić o pozycje  -  gruntowanie

wg KNR- u 2-02 1134-01 w ilości  257,116 m2.

Burmistrz Gminy

Jan Rajchel