Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO z PCV KOMOROWEGO  i PŁYT GIPSOWYCH GKF/GKFI , IZOLACJI TERMICZNEJ, IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ NAD SALĄ I ZAPLECZEM DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKIE. WYMUROWANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PONAD DACH  I POŁĄCZENIE WENTYLACJI NAD GŁÓWNĄ SALĄ DOMU LUDOWEGO.

1.1. Wymagania ogólne

1.1.1. Obowiązki Inwestora

-	Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

-	Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

-      Zawiadomienie właściwych organów:

1.1.2. Obowiązki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy mediów

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

A)	Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

B)	Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C)	Możliwością powstania pożaru

D)	Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru lub inwestora

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w  PN, warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.1.5. Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i uzgodnieniami z inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

atestów jakościowych wbudowanych elementów,

dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

protokoły odbiorów robót,

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę.

1.1.7. Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 	sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać:

terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana musi być uzgodniona z inwestorem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, zwołany najpóźniej 14 dni po upływie okresu gwarancyjnego.

1.1.9. Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

Receptury i ustalenia technologiczne

Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,

zestawienie zmian wprowadzonych oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.1.10. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza na piśmie i jednocześnie przekazuje Inwestorowi obiekt do użytkowania.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Odbierając Ilość i jakość zakończonych robót oraz dokonując oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót  z umową.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2. Przedmiot

WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO PCV KOMOROWEGO i GKF, IZOLACJI TERMICZNEJ, IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NAD SALĄ I ZAPLECZEM DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKIE. WYMUROWANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PONAD DACH  I POŁĄCZENIE WENTYLACJI NAD GŁÓWNĄ SALĄ DOMU LUDOWEGO.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.3. Zakres robót

1.3.1. Wykonanie izolacji termicznej

-  Wełna mineralna UNIMATA ISOVER 20CM   λ=0.039 W/mK

1.3.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

-  Folia paroiziolacyjna

1.3.3. Wykonanie sufitu z paneli PCV komorowych na ruszcie drewnianym nad salą

główną Domu  Ludowego

- Wykonanie  rusztu drewnianego z drzewa wysuszonego i impregnowanego                         ogniochronnym i grzybobójczym środkiem. Łaty drewniane o wymiarach min 40mm x50mm  przy max rozstawie 30cm.

- Montaż paneli komorowych PCV (10cm szerokość krycia)

1.3.4. Wykonanie sufitu z płyt GKF  na ruszcie podwójnym stalowym nad zapleczem

Domu  Ludowego

- Wykonanie rusztu stalowego podwójnego na noniuszach.

- Montaż płyty gipsowej 2x12.5mm GKF

1.3.5. Wykonanie połączenia przewodów wentylacyjnych nad głowną salą .

- Wykonanie połączenia przewodów wentylacyjnych na główną salą rurami 250mm    ocynkowanymi

1.3.6. Wymurowanie przewodów wentylacyjnych ponad dach budynku Domu

Ludowego

-    Wymurowanie przewodów wentylacyjnych z cegły ponad dach

INSTRUKCJA WYKONANIA SUFITU Z PANELI KOMOROWYCH PCV NA RUSZCIE DREWNIANYM

Podsufitkę komorową szerokość 10CM  mocuje się na ruszcie drewnianym w sposób umożliwiający jej ruchy termiczne, które spowodowane są zmianami temperatury otoczenia. Do montażu przeznaczone są klamry wykonane z blachy ocynkowanej. Klamrą o rozmiarze 2,5 mm mocuje się panele, natomiast klamrą o rozmiarze 0,8 mm mocuje sie listwy. Montaż prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0oC.

Kolejność montażu:

1. Do montażu rusztu stosować listwy drewniane wysuszone i zabezpieczone środkami antygrzybicznymi i ognochronnymi. Minimalny wymiar listwy wynosi 40x50mm. Listwy montować prostopadle do kierunku układania paneli i tak, aby ich lico znajdowało się w jednej płaszczyźnie. Rozstaw listew - nie więcej niż 30 cm.

2. Do wypoziomowanych i zaimpregnowanych łat rusztu przymocować przy użyciu klamerek listwy wykończeniowe. Do mocowania listew używać należy klamerki i mocujące ją gwoździe  Łączenia listew wykończeniowych wykonać na zakład. Mocowania wykonać max. co 30 cm.

3. Pierwszy panel przyciąć na żądany wymiar używając piłki do metalu i wsunąć do listwy wykończeniowej. Przymocować do listew rusztu używając klamerek.

4.Następne panele montować wsuwając ich pióra w wpusty wcześniejszych paneli i mocować do konstrukcji za pomocą klamerek (szczegół 1). Mocowania wykonać max. co 30 cm.

5. W narożach stosować odpowiednio narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Można też alternatywnie do obrabiania naroży stosować dwie listwy wykończeniowe. Montaż narożników przeprowadzić analogicznie do montażu listew wykończeniowych.

Oraz Zgodnie z załączonym przedmiarem robót i zakresem czynności przypadającym na daną pozycję kosztorysową.

INSTRUKCJA WYKONANIA SUFITU Z PŁYT GKF 2x12,5 MM NA PODWÓJNYM  RUSZCIE STALOWYM

1.Płyty gipsowo-kartonowe  GKF/GKFI  l gr. 2x12. mm 
2.Profil sufitowy CD 60 
3.Profil UD 30
4.Wieszak dolny: 
 - noniuszowy obrotowy 
5.Noniusz górny 
6.Łącznik krzyżowy do profila CD 60 
Łącznik wzdłużny do profila CD 60 
7.Stalowe elementy mocujące: kołki rozporowe, dyble

Układanie wełny mineralnej

Wełna mineralna np. UNIMATA ISOVER 20CM   λ=0.039 W/mK

Przed przystąpieniem do izolowania dokonujemy pomiaru szerokości pomiędzy krokwiami, następnie rozcinamy folię i rozwijamy rolkę wełny. Po rozwinięciu należy odczekać kilka minut, aby wełna rozprężyła się do grubości nominalnej. Warstwę izolacji wykonujemy tnąc wełnę w poprzek rozwiniętej rolki według wymiaru rozstawu krokwi, dodając ok. 2-3 cm. Dzięki temu naddatkowi oraz sprężystości wełny po włożeniu jej pomiędzy krokwie nastąpi „zakleszczenie” między krokwiami. Dociętą wełną wypełniamy przestrzeń pomiędzy krokwiami do pełnej ich wysokości

1.4.  Materiały

-  wełna mineralna UNIMATA ISOVER 20CM   λ=0.039 W/mK

-  folia paroiziolacyjna

-  łaty drewniane impregnowane 40x50mm

-  panel komorowy PCV +listwy wykończeniowe i uchwyty montażowe

-  profile CD, UD, łaczniki krzyżowe, wieszki noniusze, łączniki wzdłużne, blachowkręty, dyble

-  płyta GKF 2x12,5mm

-  masa szpachlowa

-  taśma zbrojąca

-  cegła

-  zaprawa cem-wap

-  rury ocynkowane 250mm

-  kratki wentylacyjne

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi

normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz

akceptację inspektora nadzoru.