Załącznik nr 13 do SIWZ

Wykaz zaprojektowanych urządzeń i materiałów wraz z opisem podstawowych parametrów technicznych, jakie muszą spełniać proponowane przez Wykonawcę urządzenia i materiały równoważne

| Lp. | Urządzenia/ materiały przykładowe | Parametry równoważne | Elementy oferty równoważnej - nazwa producenta/marka oferowanego produktu, - pełna nazwa produktu, - dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozdrabniacz, szafa ze sterownikiem | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy rozdrabniacz kanałowy o następującej charakterystyce technicznej: Przepustowość maksymalna: 450 m3/h Ilość zębów na frezie tnącym: 5 Grubość noży tnących: 8 mm Wysokość przelotu: 1000 mm Napęd: motoreduktor z silnikiem 380V/3 faz/50 Hz, 3,7 kW, IP68 Wykonanie materiałowe - korpus: żeliwo, wały: stal stopowa, frezy tnące: stal stopowa chromowo-molibdenowa, uszczelnienie: węglik wolframu. Sterownik PLC realizuje program samooczyszczania rozdrabniacza oraz chroni silnik przed przeciążeniem i uszkodzeniem urządzenia (frezów). Sterowanie ręczne i automatyczne. Dostawa rozdrabniacza łącznie z półką montażową wykonaną ze stali nierdzewnej |  |
| 2. | Dmuchawa usytuowana w obudowie dźwiękochłonnej z silnikiem z obcym chłodzeniem do współpracy z falownikami, z układem monitorującym – 4 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda dmuchawa o następującej charakterystyce technicznej: , Q=18,5 m3/min. lub więcej p=0,06 MPa lub więcej P=30,0 kW lub mniej wymagany zakres regulacji od 5 do 18,5 m3/min. dmuchawy usytuowane w obudowie dźwiękochłonnej silniki dmuchaw z obcym chłodzeniem przystosowane do współpracy z falownikiem stopień sprężający wyposażony w system redukcji pulsacji (wirniki trójzębne oraz kanały rozpływowe) łożyska o trwałości projektowej minimum 100.000 godzin pracy przy pełnym obciążeniu aktywne tłumiki na ssaniu i tłoczeniu, po stronie zasysającej z możliwością regulacji tłumiki bez materiałów wypełniających (pianki, folie aluminiowe), co eliminuje niebezpieczeństwo wtłaczania cząstek materiałów wypełniających do rurociągu i dyfuzorów dmuchawa dostosowana do pracy przy temperaturze otoczenia od –25 do + 50OC dmuchawa wyposażona w automatyczną regulację prawidłowego naciągu pasów klinowych króćce wraz ze specjalnymi wężami ułatwiającymi wymianę oleju bez konieczności otwierania korków spustowych i korków wlewu oleju dmuchawa wyposażona w układ monitorujący pracę dmuchawy układ elektroniczny monitoruje i wyświetla oraz zapisuje w pamięci następujące parametry pracy dmuchawy: · temperaturę tłoczonego powietrza, · ciśnienie powietrza, · temperaturę oleju w obu komorach olejowych, · szybkość obrotową oraz kierunek obrotów, · poziom i wycieki oleju, · temperaturę wewnątrz obudowy, · stan czystości filtra powietrza. pamięć programu przechowuje sygnały o zaistniałych nieprawidłowościach w pracy, układ wyposażony jest w obwód alarmowy, w przypadku sygnału o nieprawidłowościach w pracy urządzenia następuje sygnalizacja, a dmuchawa zostaje przełączona w stan pracy trybu awaryjnego, jednocześnie system powiadamia o konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych. |  |
| 3. | Przepustnica DN200 z napędem ręcznym - 1 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda przepustnica DN200 z napędem ręcznym o następującej charakterystyce technicznej: ciśnienie - 0,6 MPa lub więcej, temp. pracy do 700C, bezkołnierzowa z otworami centrującymi, korpus – żeliwo szare GG25 epoksydowane, tarcza – żeliwo sferoidalne GGG40 pokryte poliamidem, wykładzina – EPDM, przekładnia ślimakowa (mechaniczna). |  |
| 4. | Przepustnica DN100 z napędem ręcznym - 4 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda przepustnica DN100 z napędem ręcznym o następującej charakterystyce technicznej: ciśnienie - 0,6 MPa lub więcej, temp. pracy do 700C, bezkołnierzowa z otworami centrującymi, korpus – żeliwo szare GG25 epoksydowane, tarcza – żeliwo sferoidalne GGG40 pokryte poliamidem, wykładzina – EPDM, przekładnia ślimakowa (mechaniczna). |  |
| 5. | Przepustnica DN80 z napędem ręcznym - 1 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda przepustnica DN80 z napędem ręcznym o następującej charakterystyce technicznej: ciśnienie - 0,6 MPa lub więcej, temp. pracy do 700C, bezkołnierzowa z otworami centrującymi, korpus – żeliwo szare GG25 epoksydowane, tarcza – żeliwo sferoidalne GGG40 pokryte poliamidem, wykładzina – EPDM, przekładnia ślimakowa (mechaniczna). |  |
| 6. | Zawór kulowy DN25 – 1 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy zawór kulowy z napędem ręcznym o następującej charakterystyce technicznej: DN25 zawór kulowy PN16, wykonanie ze stali kwasoodpornej |  |
| 7 | Zawór zwrotny do gazów (na sprężone powietrze, DN80, – 1 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy zawór zwrotny do gazów DN80 o następującej charakterystyce technicznej: ciśnienie – 1,6 MPa kulowy kołnierzowy do gazów (na sprężone powietrze) korpus z żeliwa szarego GG25, epoksydowany lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB, ca 160 μm kula – wydmuszka z aluminium pokryta elastomerem (nitryl) |  |
| 8. | Łańcuch uszczelniający do przejść szczelnych, dla rurociągów: DN300 – 10 szt. DN280 – 1 szt. DN250 – 4 szt. DN200 – 2 szt. DN150 – 4 szt. DN100 – 8 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy łańcuch uszczelniający do przejść szczelnych o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna 0H18N9 |  |
| 9. | Stacja zlewna ścieków– 1 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda kontenerowa stacja zlewna o następującej charakterystyce technicznej: urządzenia stacji umieszczone w izolowanym i ocieplonym kontenerze w wykonaniu ze stali nierdzewnej opróżnianie wozów asenizacyjnych odbywa się za pośrednictwem typowego przewodu elastycznego z szybkozłączem stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości (zgodnych z przyjętymi normami) za pośrednictwem czujnika przepływomierza i modułu pomiarowego, w którym odbywa się pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T możliwość automatycznego zamknięcia zasuwy i przerwanie odbioru ścieków w przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku nie mieszczą się we właściwych wartościach (określonych przedziałach) stacja wyposażona w sito z prasą do skratek przewoźnik wyposażony w identyfikator transponderowy dokonujący identyfikacji i umożliwiający otwarcie zasuwy stacja wyposażona jest w układ umożliwiający pobranie próbki oddawanych ścieków do badań laboratoryjnych panel sterujący wyposażony w komputer, drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców; po każdorazowym zlewie ścieków można wydrukować raport dostawy zawierający: nr dostawcy, daty i godziny, ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem, ilość obecnie dostarczonych ścieków, wartość pH , konduktancji i temperatury, kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego klienta |  |
| 10. | Urządzenie neutralizacji odorów z układem zasilająco-sterowniczym, z dmuchawą w obudowie z odkraplaczem, rodzaj węgla aktywnego –4 mm – 1 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde urządzenie neutralizacji odorów o następującej charakterystyce technicznej: technologia usuwania odorów i szkodliwych związków chemicznych (m. in. adsorpcja siarkowodoru) na węglu aktywnym niezawodność działania w każdej porze roku (niewrażliwość na zmiany temperatury) natężenie przepływu min. 10 – maks. 475 m3/h materiał zbiornika i orurowania – stal gat. AISI 316 układ zasilająco-sterowniczy całej instalacji wyposażony w następujące systemy kontrolno-pomiarowe: kontrola ciśnienia powietrza w urządzeniu z wyprowadzeniem sygnału alarmowego przekroczenia wartości granicznej, kontrola temperatury powietrza za filtrem z wyprowadzeniem sygnału alarmowego przekroczenia wartości granicznej, wyprowadzenie wspólnego sygnału o awarii systemu na zewnątrz tablicy wentylator w obudowie dźwiękochłonnej wykonanej ze stali nierdzewnej AISI304 odkraplacz o średnicy 315 mm wykonany ze stali AISI316 możliwość wyłączenia i włączenia instalacji bez konsekwencji technologicznych działanie w pełni bezobsługowe orurowanie AISI 316 DN 110 |  |
| 11. | Piaskowniki pionowe D=1400, w ramach dostawy piaskowników powinny znajdować się pomosty oraz koryta odprowadzające ścieki – 2 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy piaskowniki pionowe o następującej charakterystyce technicznej: D=1400 mm przelew pilasty i rura dopływowa wykonanie materiałowe stal nierdzewna 0H18N9 wysokość ok. 4000 mm koryta odpływowe łączące piaskowniki z istniejącymi obiektami termoizolacja w osłonie z blachy ko piaskowników i koryt odprowadzających ścieki pomost roboczy nad piaskownikami |  |
| 12. | Pompa do pulpy piaskowej | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda wolnostojąca pompa do pulpy piaskowej o następującej charakterystyce technicznej: pompa w wykonaniu specjalnym, umożliwiającym pompowanie osadów piaszczystych P=2,5 kW lub więcej wirowa, zatapialna wirnik typu „Vortex” osłonięte uszczelnienie mechaniczne wersja do ustawienia przenośnego, z kolanem sprzęgłowym łańcuch do wyciągania pompy ze stali nierdzewnej |  |
| 13. | Zasuwa nożowa DN300 - 4 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda zasuwa nożowa DN300 o następującej charakterystyce technicznej: 1,0 MPa do montażu między kołnierzami dwustronnie szczelna z napędem ręcznym (koło) z trzpieniem nie wznoszącym się korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB, ca 160 μm zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T pełnoprzelotowa miękkouszczelniona uszczelnienie EPDM, głęb. zabudowy 1,2 m |  |
| 14. | Zasuwa nożowa DN250 - 4 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda zasuwa nożowa DN250 o następującej charakterystyce technicznej: 1,0 MPa do montażu między kołnierzami dwustronnie szczelna z napędem ręcznym (koło) z trzpieniem nie wznoszącym się korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB, ca 160 μm zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T pełnoprzelotowa miękkouszczelniona, uszczelnienie EPDM |  |
| 15. | Zasuwa nożowa DN200 - 8 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda zasuwa nożowa DN200 o następującej charakterystyce technicznej: 1,0 MPa do montażu między kołnierzami dwustronnie szczelna z napędem ręcznym (koło) z trzpieniem nie wznoszącym się korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB, ca 160 μm zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T pełnoprzelotowa miękkouszczelniona, uszczelnienie EPDM |  |
| 16. | Zasuwa nożowa DN150 - 4 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda zasuwa nożowa DN150 o następującej charakterystyce technicznej: 1,0 MPa do montażu między kołnierzami dwustronnie szczelna z napędem ręcznym (koło) z trzpieniem nie wznoszącym się korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB, ca 160 μm zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T pełnoprzelotowa miękkouszczelniona, uszczelnienie EPDM |  |
| 17. | Zasuwa nożowa DN100 - 4 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj każda zasuwa nożowa DN100 o następującej charakterystyce technicznej: 1,0 MPa do montażu między kołnierzami dwustronnie szczelna z napędem ręcznym (koło) z trzpieniem nie wznoszącym się korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB, ca 160 μm zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T pełnoprzelotowa miękkouszczelniona, uszczelnienie EPDM |  |
| 18. | Krata schodkowa z osłoną termiczną | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda krata schodkowa o następującej charakterystyce technicznej: zamontowana w korycie żelbetowym o szerokości 90 cm przepustowość Q=550 m3/h szerokość szczelin 4 mm grubość lamin 3 mm wykonanie materiałowe - z kształtowników i blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. konstrukcja składająca się z zespołu lamin stałych i ruchomych, zespołu napędowego i napędu elektrycznego laminy ukształtowane są schodkowo na przemian z laminami ruchomymi osadzone są laminy stałe dolna część kraty swobodnie oparta na dnie kanału możliwość obrotowego podnoszenia się w celu okresowych przeglądów i konserwacji górna część kraty oparta na dwóch wspornikach, montowanych do kraty sworzniami obrotowymi zespół napędowy – motoreduktor ślimakowo-walcowy z hamulcem, osłona termiczna kraty schodkowej z ogrzewaniem , której zadaniem jest utrzymanie stałej, dodatniej temperatury w bezpośrednim otoczeniu urządzeń technologicznych oraz zapewnienie im skutecznej ochrony przed wpływami atmosferycznymi. |  |
| 19. | Przenośnik ślimakowy do skratek średn. 200 dług. 4,0, | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy przenośnik ślimakowy do skratek o następującej charakterystyce technicznej: wymiary: Ø200, L=4,0 m P=0,75 kW lub więcej wykonanie koryta roboczego, pokrywy i ślimaka roboczego wstęgowego ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. wykładzina teflonowa obudowa termiczna z kablem grzejnym samoregulującym z termostatem w części przenośnika poza obudową termiczną kraty ze zwężką odciekową z podorami z rurą zrzutową do pojemnika na skratki |  |
| 20. | Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym - 4 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym o następującej charakterystyce technicznej: moduł sterujący działaniami (cyklami technologicznymi) biologicznego, wielofunkcyjnego reaktora porcjowego zapewniający skuteczny rozdział powietrza do dekantacji i napowietrzania, składający się z orurowania i przepustnic o działaniu mechanicznym i ręcznym wyposażony w sterownik przemysłowy z zapisanym programem technologicznym - algorytmem sterującym pracą modułu moduł przystosowany do sterowania przy pomocy sond konduktancyjnych, orurowanie i obudowa modułu w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. tłumik hałasu moduł przystosowany do sterowania przy pomocy sond konduktancyjnych, izolacja termiczna i ogrzewanie w okresie zimy, |  |
| 21. | Zawór Danfoss DN25 z serwosterowaniem 230V/50Hz + Presostat RT 110 – 4 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy zawór DN25 EV 250 22BD z serwosterowaniem, cewka 230V AC |  |
| 22. | Zawór zwrotny dla mediów gęstych (osad nadmierny), DN50 – 4 szt. | Dopuszcza się urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń tj. każdy zawór zwrotny dla mediów gęstych o następującej charakterystyce technicznej: zawór kulowy, zwrotny, kołnierzowy, wg PN-EN 558-1 z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 malowany farbą epoksydową o gr. warstwy 300 µm kula powleczona NBR instalacja do 1,0 MPa |  |
| 23. | Ruszt napowietrzający porcjowego reaktora biologicznego z dyfuzorami membranowymi, gumowymi do pracy nieciągłej z kolektorami powietrznymi i instalacją odwadniającą. | Dopuszcza się urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń tj. każdy ruszt napowietrzający reaktorów biologicznych z dyfuzorami membranowymi, gumowymi, kolektorami powietrznymi (pionami) i instalacją odwadniającą. o następującej charakterystyce technicznej: system napowietrzania w wersji stacjonarnej, dyfuzory dyskowe membranowe zamontowane na rusztach o średnicy nie mniejszej niż 90 mm oraz wyposażonych w układy odwadniające, dyfuzory membranowe wyposażone w łatwe mocowanie na ruszcie przy pomocy obejmy klinowej pozwalające na łatwy demontaż lub wymianę, podwójne zabezpieczenie przez zanieczyszczeniem rusztu osadem – pierwsze przez membranę i drugie niezależne od membrany np. gumowy zaworek zwrotny, zabezpieczenie membrany przed przetarciem przy pomocy specjalnego pierścienia ślizgowego zamontowanego w każdym dyfuzorze, kompletne dyfuzory zamocowane na przewodach uPVC90 mm - nie ma więc potrzeby spawania, zgrzewania, klejenia ani innego łączenia dyfuzorów z orurowaniem na miejscu instalacji, przewody łączone na tulejki połączeniowe z dwustronnymi pierścieniowymi uszczelkami i pierścieniem blokującym, nie wolno stosować połączeń sztywnych (klejonych lub zgrzewanych) oraz kielichowych, poziome przewody rozprowadzające powietrze do rur z dyfuzorami, wykonane z rur uPVC ( 90 mm, powietrze jest dostarczane poprzez pionowe przewody doprowadzające a następnie równomiernie dystrybuowane do odgałęzień rusztów, pionowe przewody doprowadzające powietrze do poziomych kolektorów powinny być wyposażone lub zainstalowane w sposób pozwalający na ekspansję termiczną tylko w górę tak, by nie wywierać nacisku na poziome przewody rozprowadzające, poziome przewody rozprowadzające zaopatrzone w kołnierz pionowy do połączenia z przewodem pionowym, zbiorcze przewody odwadniające ze stalowym (stal nierdzewna) króćcem do odwodnień przewód taki posiada odgałęzienia dla zamocowania przewodów z dyfuzorami, elementy kotwiące system do dna komory umożliwiające dokładne wypoziomowane systemu (niezwykle ważne dla równomierności dystrybucji powietrza i uniknięcia powstawania sił mogących rozszczelnić system), zakres roboczy wydajności pojedynczego dyfuzora : 0 ( 8 m3/h, dopuszcza się krótkotrwałe przeciążenia dyfuzora do 10 m3/h, średnica dysku: > 330 mm, powierzchnia dysku: min. 0,06 m2, grubość membrany – cieniowana np. od 8 mm do 2,45 mm twardość wg Shore nie niższa niż A = 60 straty ciśnienia: 2 do 5 kPa. |  |
| 24. | Mieszadło P=1,5 kW z łańcuchem ze stali nierdzewnej, z kompletem mocowania mieszadła do profilu 60x60mm, z czujnikiem wilgotności – 3 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde mieszadło o następującej charakterystyce technicznej: P=1,5 kW – 3 szt. średnica śmigła 300 mm śmigło w całości wykonane ze stali nierdzewnej znamionowa moc silnika 1,5 kW silniki w klasie izolacji F o stopniu ochrony IP68 mieszadło szybkoobrotowe prędkość obrotowa śmigła 904 obr./min. wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej wał mieszadła ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych. korpus mieszadła wykonane z żeliwa podwójne uszczelnienie wału wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne zabezpieczające przed przeciążeniem - układ odłączający mieszadło od zasilania w przypadku przegrzania silnika. uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu SiC/SiC mieszadło wyposażone w czujnik wilgotnościowy kontrolujący szczelność komory olejowej - który ma być zasilany napięciem nie większym niż 24 V. rodzaj rozruchu – bezpośredni mieszadło opuszczane po pojedynczej kwadratowej rurze o wymiarze 60 x 60 mm prowadnica powinna być całkowicie odizolowana od rury po której jest opuszczane mieszadło, poprzez zastosowanie ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego. |  |
| 25. | Urządzenie do mieszadła – 2 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde urządzenie wyciągowe o następującej charakterystyce technicznej: urządzenie wyciągowe do mieszadła z prowadnicą ø 50 mm, w wersji montowanej do dna wykonanie ze stali kwasoodpornej wciągarka samohamowna z korbą bezpieczeństwa i linką kwasoodporną zaplecioną na kauszy z szeklą |  |
| 26. | Żuraw słupowy obrotowy, przenośny z napędem ręcznym – 2 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy Żuraw słupowy o następującej charakterystyce technicznej: przenośny żuraw obrotowy z napędem ręcznym wyk. materiałowe – stal nierdzewna udźwig 150 kg, masa najcięższego elementu – 12 kg, wciągarka samohamowna z korbą bezpieczeństwa i linką kwasoodporną zaplecioną na kauszy z szeklą. |  |
| 27. | Kielich ( podstawa ) żurawika j.w. – 2 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy kielich ( podstawa ) żurawika o następującej charakterystyce technicznej: wyk. materiałowe – stal nierdzewna montowanie do podłoża kotwami wklejanymi |  |
| 28. | Pompa “mamut” DN300 z wlotem powietrza – 4 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda pompa „mamut” o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie stal kwasoodporna 0H18 N9 materiał rura DN300 (Ø306 x3,0 mm) + rura DN25 (Ø 25x2,0 mm) – wlot powietrza uszczelnienie EPDM z wkładką stalową |  |
| 29. | Pompa “mamut” DN300 z wlotem powietrza – 4 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda pompa „mamut” o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie stal kwasoodporna 0H18 N9 materiał rura DN150 (Ø156 x3,0 mm) + rura DN25 (Ø 25x2,0 mm) – wlot powietrza uszczelnienie EPDM z wkładką stalową |  |
| 30. | Pompa do osadu – 5 szt. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda pompa do osadu o następującej charakterystyce technicznej: Q=15 m3/h lub więcej H=8 m lub więcej P=0,9 kW lub mniej m=19,5 kg lub mniej wirowa, zatapialna korpus pompy z żeliwa wirnik typu ‘Vortex” wersja do podłączenia do węża elastycznego DN50 z łańcuchem ze stali nierdzewnej wersja bez kolana sprzęgającego |  |
| 31. | Koryto przelewowe poliestrowo-szklane 300x300 mm, z przelewami rurkowymi, – 12 kpl. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde koryto przelewowe o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie koryt poliestrowo-szklane, (TWS), wymiary: 300 mm x 300 mm, dług. 6500 mm, koryta wyposażone w regulowane przelewy rurkowe, pobierające ścieki spod dna koryt, oraz deflektory poddenne, rozmieszczenie i średnica przelewów rurkowych musi zapewniać równomierne odprowadzanie ścieków oczyszczonych z reaktora w dostosowaniu do wydajności dmuchaw oraz przyjętego czasu cyklu odprowadzania ścieków, przelewy rurkowe pobierają oczyszczone ścieki z głębokości ok. 20 cm poniżej powierzchni ścieków, budowa koryt musi zapobiegać możliwości przedostania się do odpływu substancji utrzymujących się na powierzchni reaktora, gwintowane połączenia wsporników koryt umożliwiają wypoziomowanie koryt, mocowanie koryt na nakrętki motylkowe, wszystkie elementy metalowe koryt wykonane ze stali kwasoodpornej. |  |
| 32. | Wyposażenie osadnika wtórnego – zgarniacz radialny układ dopływowy, zespół czyszczący bieżnię | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde wyposażenie osadnika wtórnego o następującej charakterystyce technicznej: - Zgarniacz radialny do osadnika wtórnego D=18 m z układem dopływowym i zespołem czyszczącym bieżnię. wykonanie materiałowe stal kwasoodporna 0H18N9 z wysięgnikiem i dodatkowym zgrzebłem wspomagającym z układem mechanicznym zbierania części pływających z zespołem czyszczącym bieżni P= 3 kW |  |
| 33. | Stacja magazynowania i dozowania reagentu, ze zbiornikiem magazynowym dwupłaszczowym 6 m3, pompą dozującą membranową Q=72 l/h, P=0,25 kW, szafką zasilająco-sterowniczą. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda stacja magazynowania i dozowania reagenta o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie z TWS (kompozytów poliestrowo-szklanych) warunki atmosferyczne i promienowanie UV zbiornik magazynowy dwupłaszczowy typ pionowy pojemność V= 6 m3 instalacja napełniająca z zaworem i szybkozłączką DN80 króćce technologiczne |  |
| 34. | Rury i kształtki kanalizacyjne PVC-u Ø200x5,9 | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-u o następującej charakterystyce: klasa S, SDR 34, SN8, rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, w tym: odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-u, materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat), kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8, system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo, rury w średnicach dn( 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej, odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, oznaczone symbolami WC , co oznacza możliwość zastosowania w systemach kanalizacyjnych, uszczelki z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2 posiadające znakowanie CE, oznaczone WH, co oznacza, że uszczelki są olejoodporne, uszczelki dwuelementowe składające się z 2 materiałów, która są ze sobą trwale połączone : elastyczny element jest wykonany z elastomeru termoplastycznego TPE, element usztywniający z PP w, pierścień usztywniający umożliwia prawidłowe mocowanie uszczelki w rowku kielicha , zapewnia stabilność podczas montażu zapobiegając wywinięciu uszczelki, ułatwia też prawidłowe wykonanie połączenia (uszczelka nie podwinie się i potrzeba też mniejszej siły wcisku), tym samym montaż jest ułatwiony, producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. |  |
| 35. | Studnie rewizyjne kanalizacyjne | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde studnie rewizyjne kanalizacyjne o następującej charakterystyce: kinety wykonane są z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowo, możliwość nastawy kielicha w każdej płaszczyźnie o kąt +/- 7,50 średnica wewnętrzna trzonu 600 mm (rura karbowana) możliwość docinania rury karbowanej co 10 cm, odporność chemiczna na transportowane płyny zgodna z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelki zgodna z ISO/TR 7620, wysokość studzienki do 6 m, szczelność połączeń kielichowych min. 0,5 bar, klasa obciążeń dynamicznych A15 – D400 wg PN-EN 124:2000 przenoszenie obciążeń przez betonowy pierścień odciążający lub teleskopowy adapter do włazów. |  |
| 36. | Podparcia i uchwyty ze stali nierdz. | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde podparcia i uchwyty o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie materiałowe 1.4301=AISI 304=0H18N9=A2, kształtowniki wzdłużnie spawane metodą TIG o powierzchni gładkiej, matowej (lub szlifowanej ziarnem 240 lub 320 + PCV) trawione , z atestem DIN EN 10204 (50049). |  |
| 37. | Stojak ze wskaźnikiem otwarcia z kółkiem (do zasuw w zabudowie podziemnej) | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy stojak ze wskaźnikiem otwarcia z kółkiem (do zasuw w zabudowie podziemnej) o następującej charakterystyce technicznej: do ręcznego sterowania zasuwami znajdującymi się pod ziemią, kolumna żeliwna sferoidalna (żeliwo EN-GJL-250) wskaźnik położenia, części metalowe zabezpieczone przed korozją malowanie: farba epoksydowa 250 µm |  |
| 38. | Łączniki rurowo-kołnierzowe | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy łącznik rurowo-kołnierzowy o następującej charakterystyce technicznej: - do połączeń rurociągów wykonanych na bosych końcach rur żeliwnych, stalowych, PVC do armatury kołnierzowej, - połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-2:1999, - ciś. robocze do 16 PN, - łącznik (korpus i kołnierz) wykonany z żeliwa sferoidalnego (EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2012), - uszczelka (guma EPDM) umożliwiająca łatwe osadzenie rur bez ukosowania, - kształt uszczelki zapewniający dobre przyleganie w miejscach małych ubytków, nierówności i wżerów, - śruby ściągające ocynkowane lub nierdzewne, - wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, - malowanie – farba epoksydowa RAL5005, 250 µm. |  |
| 39. | Kołnierze specjalne do rur PVC i PE zabezpieczające przed przesunięciem | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy kołnierz specjalny do rur PVC i PE zabezpieczające przed przesunięciem o następującej charakterystyce technicznej: - ciśnienie robocze do 16 PN, - owiercenie PN 10 – EN 1092-2, - kołnierz i pierścień dociskowy: żeliwo sferoidalne, epoksydowane, - uszczelka wargowa: elastomer, - uszczelka płaska (zintegrowana z kołnierzem): elastomer, - zacisk: mosiądz (Ms 58), - śruby z łbem sześciokątnym, - zabezpieczenie przed przesunięciem działa niezależnie od uszczelnienia rury i jest uzyskiwane za pomocą pierścienia dociskowego. |  |
| 40. | Kotwy wklejane | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda kotwa wklejana do mocowania urządzeń o następującej charakterystyce technicznej: kotwy wklejane chemicznie, do stosowania w betonie materiał – stal o wysokiej odporności na korozję |  |
| 41. | Przewód elastyczny DN50 | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy przewód o następującej charakterystyce technicznej: - Struktura: ścianka ze zmiękczonego PVC, spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnętrzna gładka. Zastosowanie: do transportu ścieków, Zakres temperatury pracy: - 10oC do + 55oC. Wymagania jakościowe: PN - EN ISO 3994: 2011 - Odporność na zginanie: odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w opisach, nie powinien ulec załamaniu ani spękaniu i powinien przejść pomyślnie badania próbne określone w normie ISO 1746. - Odporność na podciśnienie: na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23oC, o wartości zależnej od typu węża: typ średni: 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa), nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia. |  |
| 42. | Powłoka ochronna ścian stykających się ze zwierciadłem ścieków | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń, tj. każda powłoka ochronna powierzchni betonowych stykających się ze zwierciadłem ścieków o następującej charakterystyce technicznej: duża elastyczność i bardzo dobre właściwości mechaniczne umożliwiające absorpcję rys termicznych podłoża, bardzo dobra zdolność przenoszenia rys, bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie i i zużycie, bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, bardzo dobra odporność chemiczna na sole gruntowe, oleje, benzyny, roztwory kwasów i zasad itp., materiał nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy, niepalny, do stosowania w miejscach o słabej wentylacji, czas zaschnięcia całkowitego w 20oC do 4 dni, wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z ASTM D-412 – co najmniej 10,1 MPa, wydłużenie do przełamania zgodnie z ASTM D-412 – co najmniej 60%, przyczepność do betonu zgodnie z ASTM D-4541 – co najmniej 1,25 MPa, grubość zaprawy – 1-2 mm |  |
| 43. | Kratka pomostowa | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda krata pomostowa obramowana ocynkowana 34x38/30x3 mm dla rozstawu podpór 1200 mm, dla wartości obciążenia ciągłego Fv = 1200 kG/m2 i wartości obciążenia skupionego Fp = 150 kG na powierzchnię naporu 20x20 cm. |  |
| 44. | Stopnie prefabrykowane | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde stopnie prefabrykowane ze stali ocynkowanej ogniowa |  |
| 46. | Zabezpieczenie antykorozyjne pokryw, pomostów stalowych i schodów – gruntowanie | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde wykonanie powłok gruntujących konstrukcji stalowych na oczyszczalni ścieków o następującej charakterystyce technicznej: dwuskładnikowy grunt epoksydowy z dużą zawartością pyłu cynkowego (powyżej 94% w suchej warstwie) charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników, stosowany do zabezpieczeń konstrukcji pracujących w środowisku agresywnym i narażonych na obciążenia mechaniczne, bardzo szybkie utwardzanie, wysoka odporność na działanie wody i agresywnych czynników atmosferycznych, wysoka odporność mechaniczna (na ścieranie i uderzenia). |  |
| 47. | Zabezpieczenie antykorozyjne pokryw, pomostów stalowych i schodów – malowanie | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde wykonywanie powłok ochronnych konstrukcji stalowych na oczyszczalniach ścieków o następującej charakterystyce technicznej: dwuskładnikowy materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych, materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia, wysoka odporność chemiczna (ścieki komunalne, rozcieńczone kwasy i zasady, większość soli, tłuszcze, oleje, detergenty), odporność termiczna (w środowisku suchym do +100oC, w środowisku mokrym do +60oC chwilowo +80oC). |  |
| 48. | Zaprawa zaczepna | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń, tj. każdy środek do wytwarzania zaprawy ułatwiającej połączenie betonu starego z nowym o następującej charakterystyce technicznej: środek bezrozpuszczalnikowy, bezchlorkowy, nie zawierający składników korozyjnych, o działaniu plastyfikującym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, stosowany jako domieszka przy wytwarzaniu zapraw, baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu. |  |
| 49. | Zaprawa wodoszczelna pionowa | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej o następującej charakterystyce technicznej: dwuskładnikowa masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających, bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, maskująca rysy, do stosowania na wszystkich podłożach występujących w budownictwie, szybkowiążąca, o łatwym mieszaniu składników, możliwość stosowania na matowo-wilgotnych podłożach bez warstwy gruntującej, baza: bitumiczna, 2-składnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi, odporność na wysokie temperatury min. +70oC, obciążenie przy nacisku min. 0,3 MN/m2, maskowanie rys co najmniej 2 mm. |  |
| 50. | Zaprawa wodoszczelna pozioma | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej o następującej charakterystyce technicznej: dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca, bezszwowa i bezspoinowa, maskująca rysy, do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach, wiążąca hydraulicznie, łatwa w stosowaniu, przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie, wodoszczelna, wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) > 0,5 N/mm2 po 28 dniach, wytrzymałość na rozrywanie > 0,4 N/mm2 po w temp. 23oC, wydłużenie przy zerwaniu >8% w temp. 23oC. |  |
| 51. | Naprawa powierzchni żelbetowych | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy materiał 1)Do napraw betonu do 5 mm oraz wygładzania powierzchni betonowych należy stosować materiał: - do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, - do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych oraz wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, - odpowiedni do zamykania porów i szczelin, np. przed nakładaniem powłoki malarskiej, - o niewielkim skurczu, - wodoodporny i mrozoodporny, - odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, - szybko twardniejący, - hydrofobowy, - mineralny, - modyfikowana polimerami, - jednoskładnikowy, - baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą, - uziarnienie: 0 do 0,5 mm, - czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min., - czas zużycia: 50 min., - temp. stosowania: do +5oC do +30oC, - klasa R2, - zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% - absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 - ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 0,8 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 15 MPa, - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 3,5 MPa, - przyczepność do betonu po 28 d - odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC - odporność na deszcz: po około 24 godz. - substancje niebezpieczne: nie zawiera Do napraw betonu od 5 do 30 mm należy stosować materiał: - do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, - do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, - do nakładania ręcznego lub mechanicznego, - o niewielkim skurczu, - wodoodporny i mrozoodporny, - odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, - szybko twardniejący, - zbrojony włóknami, - hydrofobowy, - modyfikowana polimerami, - baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą, - uziarnienie: 0 do 2,5 mm, - czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min., - czas zużycia: 30 min., - temp. stosowania: do +5oC do +30oC, - klasa R3, - zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% - absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 - ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 1,5 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 25 MPa, - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 8,0 MPa, - moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa, - przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa - odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC, - odporność na deszcz: po około 24 godz., - substancje niebezpieczne: nie zawiera Do napraw betonu od 30 do 100 mm należy stosować materiał: - do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, - do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, - do nakładania ręcznego lub mechanicznego, - o niewielkim skurczu, - wodoodporny i mrozoodporny, - odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, - szybko twardniejący, - zbrojony włóknami, - hydrofobowy, - modyfikowana polimerami, - baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą, - uziarnienie: 0 do 5 mm, - czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min., - czas zużycia: 30 min., - temp. stosowania: do +5oC do +30oC, - klasa R3, - zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% - absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 - ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 1,5 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 25 MPa, - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 9,0 MPa, - moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa, - przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa - odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC, - odporność na deszcz: po około 24 godz., - substancje niebezpieczne: nie zawiera |  |
| 52. | Pustaki | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy pustak o następującej charakterystyce technicznej: Wymiary [mm]: 188x250x220 Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]: 15 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]: λ250 = 0,199 Masa 1 sztuki [kg]: 9 Zużycie w murze [szt./m2]: 22 |  |
| 53. | Zespół spalinowo-elektryczny (ZSE) prądnica trójfazowa synchroniczna | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy zespół spalinowo-elektryczny (ZSE) o następującej charakterystyce technicznej: - moc ciągła 128 kW (160 kVA), przy zmiennym obciążeniu i nieograniczonym czasie pracy, możliwe przeciążenie do 10%, - moc awaryjna 141 kW (176 kVA), maksymalna moc dostępna przy zmiennym obciążeniu, roczny limit 500 godz., przeciążenia niedopuszczalne, - wersja otwarta do zabudowy w budynku, - napęd – silnik o mocy 152 kW, - rozruch automatyczny, - wymiary w mm (dł. x szer. x wys.) 2800 x 780 x 1423 lub mniej, - masa zespołu 1440 kg lub mniej, - zużycie paliwa przy obc. 80% - 29 l/h lub mniej, - zużycie paliwa przy obc. 100% - 36 l/h lub mniej, - wyposażenie – grzałka bloku silnika, ładowanie baterii rozruchowych. |  |
| 54. | Panel sterowania ze sterownikiem | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy panel sterownia o następującej charakterystyce technicznej: - zamontowany na konstrukcji agregatu, - kontroluje parametry zasilania w sieci energetyki zawodowej i obwodach zasilania agregatu, - steruje silnikiem napędu żaluzji czerpni, - automatycznie włącza i wyłącza agregat, - nadzoruje parametry agregatu m.in. temperaturę silnika, ciśnienie oleju, prędkość obrotową prądnicy, częstotliwość prądu, - generuje sygnały alarmowe, - wyłącza agregat po przekroczeniu stanów krytycznych, - przez interfejs RS 485 w protokole Modus RTU umożliwia zdalne sterowanie agregatem oraz transmisję parametrów urządzenia. |  |
| 55. | Układ samoczynnego załączania rezerwy | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy układ samoczynnego załączania rezerwy wyposażony w blokadę mechaniczną i elektryczną, co wyklucza jednoczesność zasilania z sieci i z agregatu oraz podania napięcia z agregatu na sieć elektroenergetyczną i odwrotnie. |  |
| 56. | Dwukanałowe przetworniki z sondami do pomiaru tlenu | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każdy tlenomierz; pomiar stężenia tlenu w ściekach oraz temperatury ścieków. Zestaw składający się z przetwornika dwukanałowego oraz 2 kpl. sond do ciągłego pomiaru stężenia tlenu z armaturą pływającą do sond. |  |
| 57. | Ultradźwiękowe sondy | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde ultradźwiękowe sondy o następującej charakterystyce technicznej: - zakres pomiarowy 0,35 – 6 m, - strefa martwa 0,35 m, - rezystancja obciążenia dla zasilania 24 V DC≤600 W, - powtarzalność ±0,2% zmierzonego dystansu +0,05%zakresu, - kąt wiązki 50, - ciśnienie (absolutne) 0,3 – 3 bara, Zasilanie 10,5 – 40 V DC. |  |
| 58. | Moduły z oprogramowaniem z trzema jednostkami centralnymi | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każde moduły dla systemu sterowania i nadzoru pracy oczyszczalni ścieków o następującej charakterystyce technicznej: - do stosowania w układzie rozproszonego systemu sterowania, - moduły z wejściami dyskretnymi i analogowymi oraz wyjściami przekaźnikowymi. |  |
| 59. | Jednostka centralna wykonana w oparciu o sterownik | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda jednostka centralna wykonana w oparciu o sterownik w konfiguracji: - CPUE05 (64 kB; 0,8 ms/kB, port RS232 i RS485, Ethernet), - kaset I/o typu Box, - 32-punktowego modułu wejść dyskretnych, - modułu wejść analogowych, 8-kanałowy, napięciowo-prądowy, - zasilacza 24 VDC z powiększoną obciążalnością 3,3 VDC. |  |
| 60. | Stacja operatorska – szt. 2 | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń tj. każda stacja operatorska o następujących wymaganiach sprzętowych: procesor czterordzeniowy min. 3 GHz, pamięć RAM min. 4 GB, dysk twardy min. 1 TB, karta graficzna – min 512 MB, napęd DVD +-R monitor LED min. 22”, mysz + klawiatura, system operacyjny z oprogramowaniem runtime I/O 500 zmiennych |  |
| 61. | Zaawansowany Analizator Historii | Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń, tj. każde Narzędzia do archiwizacji danych + tworzenie raportów, umożliwiające zbieranie, analizę oraz archiwizowanie danych obiektów oczyszczalni ścieków, m.in.: - wskazań przepływomierza, - danych stacji zlewnej, - parametrów zasilania elektroenergetycznego z mierników DMG800, - możliwość zarządzania zapotrzebowaną mocą (w tym nie przekraczania mocy umownej), - stężenia tlenu i potencjału REDOX w komorach reaktora biologicznego, - danych ze sterowników modułów sterujących reaktora biologicznego, - danych pracy falownika, - sygnałów pracy i awarii. |  |

............................, dn……………………….                                                        ….........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki