Specyfikacja techniczna

| L.p. | OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA | OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU ZAPROPONOWANEGO PRZEZ DOSTAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy |  |
|  | Silnik: Pojemność silnika: od 2400 cm3 Moc maksymalna: nie mniej niż 140 KM Norma emisji spalin: Euro 4 Zasilanie: wtrysk bezpośredni typu „Common Rail” sterowany elektronicznie, z turbosprężarką i intercoolerem Długość maksymalna: nie mniej niż 640 cm. Drzwi tylne: dwuskrzydłowe Drzwi boczne: przesuwane Dopuszczalna masa całkowita (kg): nie więcej niż 4300 kg. |  |
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA POJAZDU |  |
|  | ZEWNĘTRZNE: Wielopłaszczyznowe reflektory halogenowe Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 80 l Korek wlewu paliwa zamykany na klucz Światła przeciwmgielne przednie i wsteczne Tylne koła bliźniacze Trzecie światło stop Przeszklone tylne drzwi dwuskrzydłowe Przeszklone boczne drzwi przesuwane po stronie pasażera Elektrycznie podgrzewana szyba przednia, podgrzewane szyby tylne i wycieraczki Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, podgrzewane dysze spryskiwacza Przyciemniane boczne szyby Lakier metalizowany Chowany stopień do prawych bocznych drzwi przesuwanych ułatwiający osobom niepełnosprawnym wsiadanie i wysiadanie Przednie fartuchy przeciwbłotne i tylne Przystosowanie do przewozu dwóch wózków inwalidzkich z osobami. Hamulce tarczowe wszystkich kół |  |
|  | WEWNĘTRZNE: Kierownica z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel kierowcy z podłokietnikiem Dwumiejscowe siedzenie pasażerów z 3- punktowymi pasami bezpieczeństwa Welurowa tapicerka osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera tachograf cyfrowy |  |
|  | FUNKCJONALNOŚĆ: Układ kierowniczy ze wspomaganiem Wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputer pokładowy Zapalniczka oraz podświetlane gniazdo 12 V i popielniczka Prędkościomierz, elektroniczny obrotomierz, Szyby atermiczne Elektrycznie sterowane szyby przednie Centralny zamek z pilotem 4 lampy sufitowe Klimatyzacja manualna oraz dodatkowy klimatyzator tylny Autoalarm wolumetryczny Zestaw naprawczy do kół System wspomagający przy parkowaniu (czujnik + sygnalizator akustyczny) ogrzewanie postojowe WEBASTO |  |
|  | BEZPIECZEŃSTWO: MBA (mechaniczne wspomaganie awaryjnego hamowania) Zagłówki z regulacją wysokości przy fotelach w kabinie 4-czujnikowy ABS + EBD (rozdział siły hamowania) +ESP Poduszka powietrzna kierowcy + pasy z napinaczami (2 miejsca) Bezwładnościowe 3 –punktowe pasy bezpieczeństwa przy fotelach w kabinie Poduszka powietrzna pasażera |  |
|  | Radio z odtwarzaczem CD i MP3 |  |
| 8. | Komplet kół zimowych z obręczami stalowymi |  |
| 9. | Gwarancja na silnik i podzespoły nie krótsza niż 2 lata od daty sprzedaży. Gwarancja na lakier nie krótsza niż 2 lata. Gwarancja na perforację nadwozia nie krótsza niż 8 lat |  |
| 10. | Pakiet ubezpieczeniowy: OC, AC, NW – na rok czasu |  |

Rymanów 25 lipca 2008 r				                                              ……………………………………….

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej)