Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.rymanow.pl

Rymanów: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym osprzętem
Numer ogłoszenia: 411512 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. (013) 435 51 06, faks (015) 435 51 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym osprzętem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika komunalnego wraz dodatkowym osprzętem: pługiem do odśnieżania, przyczepą i kosiarką bijakową tylno-boczną. Ciągnik i osprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2012). 2. Wymagania i parametry techniczne a) Ciągnik komunalny - silnik, most, skrzynia, sprzęgło - wszystko wykonane przez jednego producenta -moc silnika min. 49 KM - max 52 KM - spełniający normy minimum EURO III . -promień skrętu min. 3,0 m - max 3,5 m -pojemność silnika min. 2,0l - max 2.5l -silnik Turbodoładowany Diesel, chłodzony cieczą -przekładnia główna min 4 biegowa, mechaniczna -liczba cylindrów 4 -napęd 4 x 4 -układ kierowniczy Hydrostatyczny -skrzynia biegów 16F-16R z rewersem mechanicznym -hamulce Tarczowe, mokre -moc na wom min. 40 KM - max. 45 KM -wał odbioru mocy. Prędkości 520 i 750 (540E) Obr/min -Lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym -przedni TUZ dostosowany do parametrów oferowanego ciągnika. -Dodatkowa jedna para złączy hydraulicznych zamontowane z przodu ciągnika. -Układ pneumatyczny do przyczepy -Błotniki na przednie koła -Dodatkowy komplet opon do ciągnika b) kosiarka bijakowa tylno-boczna -Szerokość koszenia min 1,55 m - max 1,65 m -Średnica wału roboczego min. 165 mm - max 170 mm -Liczba noży min14 szt. (noże bijakowe - młotki) -Zakres pracy w poziomie min 160 cm - max 170 cm -Bezpiecznik mechaniczny -Wewnętrzny płaszcz zespołu tnącego ze stali trudnościeralnej Hardox lub równoważnej, -Praca ciągnika z kosiarką z tyłu i z boku -Płynna regulacja położenia maszyny -Obroty WOM 540 obr-min -Możliwość rozdrabniana gałęzi max. 10 cm -Wał przekażnika mocy 840 Nm -Koszenie żywopłotu 0÷90 stopni -Koszenie poboczy 0÷60 stopni -Masa min. 730 kg - max 780 kg c) pług do odśnieżania -szerokość robocza maks.183cm - min.170cm, - masa min. 280 kg- max 310 kg, -hydrauliczne sterowanie lemieszami jedną parą złączy hydraulicznych, -regulacja lemieszy kąta - lewo prawo do 30 stopni, -kategoria zaczepu TUZ I i II, -zawieszenie na przedni TUZ ciągnika, -listwa zgarniająca gumowa, -zabezpieczenie uchylne lemiesza, -zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepu, -przyłącze eklektyczne 12 V, -oświetlenie obrysowe, -odboje - zabezpieczenie krawężnikowe, -wysokość lemiesza min.78 cm - max. 93 cm d) przyczepa rolnicza z nadstawkami i siatką. -Przyczepa rolnicza 3,5 t ( jednoosiowa, wywrotka), -ładowność min. 3.3t - max. 3.6 t, -masa własna min. 1.1 t - max 1.35t, -wymiary gabarytowe: -długość m min. 4.5 - max. 5.0 m, -szerokość m min. 1.8 - max 2.1 m, -wysokość bez nadstawki min 1.4 m - max 1.6m, -wysokość z nadstawką min. 1.8m - max 2.1 m, -wymiary skrzyni ładunkowej: -długość min. 3.0 - max 3.5 m, -szerokość min. 1.7 - max 1.9 m, -wysokość min. 0.4 - max 0.6 m ( bez nadstawek), -wysokość z nadstawkami min. 0.9 m - max 1.1 m, -wysokość podłogi od podłoża m min. 1.0 m - max 1.1 m, -kąt wywrotu do tyłu i na boki min. 48 stopnia - max 52 stopnia, -pneumatyczna instalacja hamulcowa, -składane kółko podporowe dyszla..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.73.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzyje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy ciągnika z osprzętem o wartości min. 120 000,00 zł brutto każda. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzają, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzyje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzyje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzyje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz oferty b) pełnomocnictwo ( jesli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rymanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej - pok. nr 2, ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie