nr sprawy ZGK/3/10

Zakład Gospodarki Komunalnej 38-480 Rymanów, ul. Osiedle 40

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawę pojazdu KOPARKO – ŁADOWARKI wraz z dodatkowym osprzętem” do siedziby Zamawiającego ZGK w Rymanowie przy ul. Osiedle 40

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie   przetargu nieograniczonego

prawa o zamówieniach publicznych.

Sporządził: Lorenc Wiktor

Zatwierdził:	                                                                                            	                                                                                               ZATWIERDZIŁ:

mgr inż. Damian Rygiel

Data: 2 kwietnia 2010 r

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie mający swą siedzibę przy ul. Osiedle 40, 38- 480 Rymanów zaprasza do składania ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 Ustawy Pzp.

### Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę pojazdu koparko - ładowarki,                   w zakresie określonym w punkcie II SIWZ.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn zm.)  oraz jej nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2006 r, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert  oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.                      W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację                i będzie dla nich wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „ZGK” lub „Zamawiający” – Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Nr konta bankowego: 03 8636 0005 2001 0000 0488 0001

NIP:  684-000-10-97

Dokładny adres do korespondencji: 38-480 Rymanów, ul. Osiedle 40

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 013 435 61 25

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zgk@rymanow.pl, zgkrym@ks.onet.p

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia stanowi:

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki – szt. 1 wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2009 roku wraz z osprzętem. Koparko-ładowarkę wraz z dodatkowym osprzętem należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku  7:00 -15:00.

Dostarczona koparko-ładowarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji.

Przedmiot zamówienia wg CPV:

Główny przedmiot zamówienia : 29.52.26.10-3 – Koparki mechaniczne

- Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:

- koparko-ładowarka fabrycznie nowa, kołowa, spełniająca wymagania pojazdu

dopuszczonego do  poruszania sie po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi

przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

- rok produkcji – nie wcześniej niż 2009;

- silnik  szesnastozaworowy, o poj. min. 4,4 l wysokoprężny o mocy znamionowej min

90KM (66.2kW), moment obrotowy 390 Nm przy 1300 obr/min, znamionowa prędkość obrotowa silnika – 2200 obr/min, turbodoładowanie;

- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością odłączenia napędu jednej osi, układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie), możliwość awaryjnego sterowania maszyną;

- skrzynia biegów: przekładania mechaniczna  typu Powershift, 4 biegi w przód, 4 w tył,

poślizg zmiennika momentu obrotowego – 3,0:1, wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego  przełącznika w kolumnie kierownicy – Power Shuttle, maksymalna prędkość jazdy 36 km/h;

- układ elektryczny: napięcie 12 V, alternator 95 A, przewody spełniające wymogi normy IP69;

- układ jezdny: kat przechyłu osi przedniej 16°, mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego, koła przednie min 18 cali, tylne min 26 cali;

- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się z możliwością hamowania lewą lub prawą stroną;

- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do

bieżącego zapotrzebowania;

- układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą, dwusekcyjną o przepływie min 135l/min                i ciśnieniu min 250bar;

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne, z regulacja luzów;

- błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser;

- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej (konstrukcja zabezpieczająca przy upadku) ROPS i (konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami) FOPS, podgrzewane, z obrotowym regulowanym fotelem operatora wyposażonym w pas bezpieczeństwa, amortyzowanym pneumatycznie, poziom hałasu max 80dB, ogrzewanie oraz wentylacja, uchylne szyby boczne, wycieraczki na tylniej                 i przedniej szybie, lusterka zewnętrzne

- Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

Parametry robocze ramienia ładowarkowego:

- łyżka wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności 1,0 m3 z tolerancja ± 0,2 m³,

szerokości 2,35 m, zapewniająca wszechstronne zastosowanie w pracach ogólnobudowlanych, takich jak ładowanie, spychanie, paletowanie, równanie, transportowanie.

- wysokość załadunku – min.3,20 m;

- wysokość wyładunku – min.2,74 m;

- wysokość sworznia obrotu – min.3,45 m;

- zasięg na poziomie gruntu – min.1,37m;

- kąt wysypu łyżki - 45°;

- maksymalny zasięg na pełnej wysokości – min. 1,15 m;

- ładunek podnoszony do pełnej wysokości – min.3 169 kg;

- siła skrawania łyżki –min. 6 500 kG;

- siła zrywania na ramionach łyżki – min.4 700 kG;

- siła zamykania łyżki – min. 2900 kg;

- rozstaw wideł – 0,2 – 2,17 m;

- wysokość podnoszenia na widłach – 2,92 m;

- koparko-ładowarka z systemem samopoziomowania łyżki ładowarkowej;

- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana);

- na łyżce muszą być zamontowane widły do palet;

- maksymalny udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej  min.3 000kg;

- możliwość płynnej regulacji zacisku łyżki podczas zamykania/otwierania

- Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość

minimum   1,0 m;

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm i pojemności 0,2 m³ ± 0,06 m³;

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);

- maksymalna głębokość kopania- minimum 5,9 m;

- maksymalna wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,8 m;

- maksymalny udźwig przy złożonym ramieniu min 1400 kg;

- maksymalny udźwig z wysuwem ramienia min 700 kg

- kąt zamykania łyżki min 200o;

- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni;

- zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia – min 6,52 m;

- zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny – min7,09 m;

- siła skrawania łyżki – min.6 228 kG;

- kąt obrotu łyżki – min 201°;

- Dodatkowy osprzęt do koparko - ładowarki:

- instalacja hydrauliczna pod młot ¾”

- łyżka koparkowa o szerokości min 1500mm (tzw. łyżka skarpowa);

- łyżka koparkowa o szerokości min 400 mm

- pług do odśnieżania z hydrauliczną regulacją kata ustawienia lemiesza, z gumową listwą w   jego dolnej części;

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne (tył);

- Wyposażenie dodatkowe do koparko - ładowarki:

- błotniki kół przednich;

- skrzynka narzędziowa ze standardowym wyposażeniem;

- pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze (lampa migowa);

- apteczka;

- trójkąt ostrzegawczy;

- gaśnica;

- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego;

- zamki hydrauliczne na siłownikach stabilizatorów;

- klucz do kół;

- instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) w języku polskim;

- katalog części zamiennych;

- układ SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu;		                    - układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej;

- system HSC umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego  zapotrzebowania.

- Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia

- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić min. 24 miesięcy bez limitu motogodzin;

- wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta lub pozyskać oferowaną koparko-ładowarkę od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;

- główne podzespoły – skrzynia biegów, mosty, silnik – jednego producenta;

- oferowana koparko-ładowarka musi posiadać oznakowanie CE umieszczone w sposób czytelny i trwały;

- Wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki;

- w okresie gwarancyjnym podjecie naprawy koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia;

- Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy min 1 osobę Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko- ładowarki.

## DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ                              I CZĘŚCIOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

## TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Termin dostawy zamówienia do dnia 23.05.2010 r.

### Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 30 dni od daty  podpisania umowy.

### Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

      - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Każda zapisana strona oferty musi być kolejno ponumerowana. Wymagane jest spięcie kolejnych stron w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

      - Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

      - Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w siwz.

      - Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

      - Ofertę stanowi „formularz oferty”- sporządzony wg. załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą SIWZ.

      - Oferta jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być czytelnie podpisane przez wykonawcę .

      - W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa i okres jego ważności.

      - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

      - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

      - Ofertę należy złożyć Zmawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu.

Koperta winna być oznaczona:

OFERTA dotyczy : „dostawy pojazdu koparko - ładowarki  - nie otwierać przed dniem            15 kwietnia 2010 r. godz. 1000

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana dokładną nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się odcisk pieczęci).

## OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1.Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

- Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

- złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

- spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów

wg formuły spełnia/nie spełnia.

## WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1);,

- Oświadczenia złożone na podstawie art.22, ust.1 i 24, ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz.1655) - załącznik 2, 3 i 4;

- Oświadczenie o przedłożeniu, w przypadku realizacji zamówienia: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, świadectwa homologacji, drogowej, świadectwa zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna oraz innych dokumentów do dostarczonego sprzętu wg obowiązujących przepisów – załącznik nr 5;

- Wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, ze posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- Oświadczenie, że oferowany pojazd koparko-ładowarka wraz z osprzętem spełnia wszystkie parametry techniczne określone w pkt.II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków – załącznik nr 6;

- Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat lub w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 3 lata) dostaw o zakresie tożsamym i wartości zamówienia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie – Zamawiający wymaga, aby Dostawca udokumentował realizacje min 3 dostaw polegających na sprzedaży sprzętu, o którym mowa wyżej o wartości min. 200 tys. zł brutto każda- załącznik nr 7;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art.44 ustawy p.z.p.- załącznik nr 8;

- W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów winien zostać ustanowiony pełnomocnik, a zatem oferent winien dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to może dotyczyć reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pisemna informacja dotycząca kosztów przeglądów gwarancyjnych, które będą finansowane przez Zamawiającego, wraz z dojazdem serwisu i wyszczególnieniem materiałów oraz czynności przy wykonywanych przeglądach. Informacja powinna również określać, po jakim czasie pracy sprzętu będą wymagane przeglądy gwarancyjne;

- Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków podanych przez Zamawiającego (zawierająca co najmniej te warunki) wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta oraz podstawowych danych koparko- ładowarki;

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

## WARUNKI UMOWY

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji – załącznik nr 9;

## OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY

- Wartość zamówienia należy określić, przedstawiając cenę dostawy koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem;

Oferent winien podać w formularzu ofertowym cenę jednostkową netto oraz brutto za 1szt koparko- ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem wartości zamówienia zgodnie               z formularzem ofertowym;

- Cena ofertowa jednostkowa brutto określone przez oferenta ustalona zostanie na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie.

- Cena jednostkowa brutto winna być określona przez oferenta z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje, z uwzględnieniem kosztów dostawy sprzętu loco Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów,                    z uwzględnieniem kosztów przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.

## MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIE OFERT.

- Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia  15 kwietnia  2010r do

godz.1000 pok. nr 2.

- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą zwrócone po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 15 kwietnia 2010 r. o godz.1010 w pok. nr 2.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz oferowane ceny, oferowany termin gwarancji, oferowane koszty przeglądów gwarancyjnych.

- W trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie ważności ofert, kompletności dokumentów przetargowych wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawartości merytorycznej;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z oferentów                  w celu złożenia wyjaśnień na temat treści złożonej oferty;

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub w przypadku zaoferowania rażąco niskiej ceny do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

- Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach określonych w art.89, ust.1 oraz art.90, ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wszelkie żądane przez komisje wyjaśnienia winny zostać złożone na piśmie.

- Nie dopuszcza sie również negocjacji miedzy Zamawiającym a Oferentem dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

- CENA BRUTTO ZAMÓWIENIA - 85%

- TERMIN GWARANCJI -10%

- KOSZTY SERWISU - 5%

Punkty w poszczególnych kryteriach przyznane zostaną na podstawie obliczeń:

L.p. Kryterium Waga Sposób punktowania

1. CENA BRUTTO ZAMÓWIENIA 85%

Cena najniższa brutto zamówienia / Cena badana brutto zamówienia x 85

2. TERMIN GWARANCJI 10%

Okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy zaoferowany okres gwarancji x 10

3. KOSZTY SERWISU 5%

Najniższe zaoferowane koszty serwisu/koszty serwisu badanej ofert x 5

1. Kryterium – cena brutto zamówienia - do oceny przyjmuje sie wartość brutto całości

zamówienia. Do oceny ofert przyjmuje sie łączną wartość brutto zamówienia tj. koparko-

ładowarko wraz z dodatkowym osprzętem.

2. Kryterium – termin gwarancji – do oceny ofert przyjmuje sie termin określony w

miesiącach, przy czym gwarancja na oferowaną koparko-ładowarke musi wynosić

minimum 24 miesięcy bez limitu motogodzin;

3. Kryterium – koszty serwisu – do oceny ofert przyjmuje się koszty określone przez

oferentów w pisemnej informacji dotyczącej kosztów przeglądów gwarancyjnych, które

będą finansowane przez Zamawiającego, uwzględniające koszty dojazdu serwisu, koszty

materiałów, koszty wykonywanych przy przeglądach gwarancyjnych czynności.

## TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                        Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ                                I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem fax pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres jak                w pkt.I.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

- Pan Wiktor Lorenc tel. 013 43 55 106 , w dni robocze w godz.700 – 1500 .

## ODWOŁANIA I SKARGI

Zgodnie Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz1655 z pózn. zm) Dostawcom przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania, który opisany jest w wyżej cytowanej ustawie.

## INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

  - INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZMAWIAJĄCYM A

WYKONAWCĄ.

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2% wartości zamówienia,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury.

Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach przedmiotowego postępowania.

- Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu, nie będzie również żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

Załączniki:

1. FORMULARZ OFERTOWY - załącznik 1

2. OŚWIADCZENIE ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAM .PUBL. – załącznik 2

3. OŚWIADCZENIE ART. 24, UST.1 USTAWY PRAWO ZAM.PUBL. – załącznik nr 3

4. OŚWIADCZENIE ART. 24, UST.2 USTAWY PRAWO ZAM.PUBL. – załącznik nr 4

5. OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z PN – załącznik nr 5

6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – załącznik nr 6

7. WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW – załącznik nr 7

8. OŚWIADCZENIE - ART.44 USTAWY P.Z.P.- załącznik nr 8

9. WZÓR UMOWY – załącznik nr 9