nr sprawy ZGK/4/09

Zakład Gospodarki Komunalnej 38-480 Rymanów ul. Osiedle 40

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawę pojazdu komunalnego typu śmieciarka”

do siedziby Zamawiającego ZGK w Rymanowie przy ul. Osiedle 40

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

prawa o zamówieniach publicznych.

Sporządził: Lorenc Wiktor

Zatwierdził:	                                                                                            	                                                                                               ZATWIERDZIŁ:

mgr inż. Damian Rygiel

Data: 25 listopad 2009 r

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień  o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty w przepisach wydanych na podst. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007, nr 223, poz. 1655) ,  art.11 ust.8.

### Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę pojazdu komunalnego typu Śmieciarka, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jej nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2006 r, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert  oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.                                           W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację                 i będzie dla nich wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „ZGK” lub „Zamawiający” – Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z póź. zm.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Nr konta bankowego: 03 8636 0005 2001 0000 0488 0001

NIP:  684-000-10-97

Dokładny adres do korespondencji: 38-480 Rymanów ul. Osiedle 40

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 013 435 61 25

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zgk@rymanow.pl

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu komunalnego typu śmieciarka z tylnym załadunkiem  – CPV 34.14.454.11-3.

- Wymagania techniczne samochodu śmieciarki:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu komunalnego typu śmieciarka do wywozu nieczystości stałych.

Podwozie

  - Podwozie fabrycznie nowe 2009

  - Kolor kabiny czysty biały RAL 9010

  - Rozstaw osi nie mniej niż 4 400 mm

  - Obciążenie osi przedniej min. 7 000 kg

  - Obciążenie osi tylnej min. 11 000 kg

  - Dopuszczalna masa całkowita samochodu min 17 000 kg

  - Silnik spełniający normę EURO 5 bez AD Blue

  - Moc silnika minimum 250 KM

  - Elektroniczna regulacja silnika EDC

  - Kabina - krótka 3 miejscowa

  - Klimatyzacja bezfreonowa z automatyczną regulacją temperatury

  - Podgrzewane lusterka wsteczne, zdalnie sterowane

  - Radio z CD

  - Układ hamulcowy z ABS

  - Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody

  - Układ kierowniczy – mechaniczny, wspomagany hydraulicznie

  - Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej

  - Duży prześwit pomiędzy pojazdem a podłożem (ogumienie 315/80 R22,5)

  - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów

  - Wydech wyprowadzony do góry za kabiną z lewej strony

  - Podwozie wyposażone w tachograf elektroniczny dla dwóch kierowców

  - Podwozie wyposażone w elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h oraz układ elektroniczny umożliwiający ograniczenie prędkości do 30 km/h i blokada biegu wstecznego przy rozłożonych stopniach do obsługi przy urządzeniu załadowczym

Zabudowa

  - Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2009

  - Pojemność skrzyni ładunkowej – min.14 m 3

  - Masa przewożonych odpadów – min. 6 500 kg

  - Urządzenie załadowcze - hydrauliczne tylne, przystosowane do załadunku pojemników znormalizowanych od 110 litrów do 1100 litrów

  - Wysokość krawędzi zasypu nie większa niż 1400 mm od podłoża

  - Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny płytowy

  - Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem zamkniętym

  - Siłowniki płyty wypychającej umieszczone wewnątrz odwłoka

  - Ułożyskowanie płyty wypychającej ślizgowe, ślizgi wykonane z trwałego tworzywa

  - Cylindry hydrauliczne w zabudowie bez wbudowanych wyłączników krańcowych

  - Zabudowa wyposażona w elektroniczny wskaźnik ciśnienia w układzie hydraulicznym

  - Układ sterowania; modułowy sterownik programowany z terminalem graficznym z wykorzystaniem magistrali CAN-Bus

  - Stopnie dla ładowaczy z wbudowanym układem zabezpieczającym – zajęcie miejsca na stopniu przez osobę z obsługi „uniemożliwia jazdę pojazdu do tyłu”, jazda do przodu z maksymalną prędkością 30 km/h;

  - Cykl sterowania ugniataniem – ręczny i półautomatyczny

  - Sposób opóźniania skrzyni ładunkowej – hydrauliczny płytowy

  - Stopień zgniotu odpadów od 2 do 5

  - Odwłok wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości

  - Wanna zasypowa przystosowana do odprowadzania odcieków z odpadów – króciec odpływowy z zaworem kulowym

  - Sterowanie rozładunkiem pojazdu z dwu skrzynek umieszczonych na bocznych ścianach zabudowy

  - W tylnej części zabudowy zamontowane światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym („kogut”)

  - Kolor zabudowy – zielony

- Dodatkowe informacje

  - Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem:

- książka lub karta gwarancyjna,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu.

  - Samochód musi odpowiadać warunkom technicznym, przepisom BHP i ustawy Prawo o ruchu drogowym

  - Gwarancja i serwis pogwarancyjny:

- na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji minimum 12 miesięcy,

- wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i

pogwarancyjny dla nadbudowy i podwozia

- wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich usterek powstałych lub

ujawnionych w okresie gwarancyjnym  do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia,

  - Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia kierowcy zamawiającego w zakresie obsługi                i eksploatacji pojazdu.

## DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ                              I CZĘŚCIOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

## TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Termin dostawy zamówienia do dnia 31.12.2009 r.

### Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 14 dni od daty  podpisania umowy.

### Kary umowne za każdy dzień opóźnienia w dostawie wynosić będzie 0,2 %  wartości   zamówienia.

### Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

## OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1.Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

- Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

- złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

- spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów

wg formuły spełnia/nie spełnia.

## WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

    - Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do SIWZ podpisana przez przedstawiciela uprawnionego,

    - Wraz z ofertą każdy z Wykonawcą powinien złożyć oświadczenie, ze posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

    - Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z zał. nr 2 do siwz.

    - Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków podanych przez Zamawiającego (zawierająca co najmniej te warunki) wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta oraz podstawowych danych samochodu i podstawowych danych zabudowy.

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                        Z WYKONAWCAMI ORAZ 	PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ                                I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 	POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem fax pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz.

- Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres jak w pkt.I.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

- Pan Wiktor Lorenc tel. 013 43 55 106 , w dni robocze w godz.700 – 1500 .

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

      - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Każda zapisana strona oferty musi być kolejno ponumerowana. Wymagane jest spięcie kolejnych stron w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

      - Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

      - Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w siwz.

      - Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

      - Ofertę stanowi „formularz oferty”- sporządzony wg. załącznika nr 1 do niniejszej siwz wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą siwz.

      - Oferta jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być czytelnie podpisane przez wykonawcę .

      - W przypadku gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa i okres jego ważności.

      - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

      - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

      - Ofertę należy złożyć Zmawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu.

Koperta winna być oznaczona:

OFERTA dotyczy : „dostawy pojazdu komunalnego typu śmieciarka  - nie otwierać przed dn.7 grudnia 2009r godz. 1010

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana dokładną nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się odcisk pieczęci).

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia  7 grudzień 2009r do godz.1000 pok.nr 2.

2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą zwrócone, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 7 grudnia 2009r o godz.1010 w pok nr 2.

4.Otwarcie ofert jest jawne.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena obejmuje wszystkie opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której należy dodać wartość należnego podatku, po zsumowaniu podać cenę brutto.

XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONANIA OCENY OFERTY.

1. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili podstawowe warunki formalne ( oferty zostały przygotowane zgodnie z warunkami uczestnictwa w postępowaniu, posiadają komplet wymaganych dokumentów oraz nie podlegają odrzuceniu) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Zaoferowana cena – 100% ( ocena obiektywna: maksymalną ilość punktów uzyska oferta najniższa cenowo, pozostałe oferty uzyskają ilość proporcjonalnie niższą w stosunku do oferty najniższej).

Oferentom zostaną przyznane punkty obliczone wg. wzoru:

najniższa oferowana cena

Ilość pkt. = -------------------------------------- x 100 pkt.

cena badanej oferty

2. Za najkorzystniejszą będzie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE 	OFERTY W CELU ZAWARCIA

UMOWY.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZMAWIAJĄCYM A

WYKONAWCĄ.

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2% wartości zamówienia,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury.

Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

- załącznik nr 2 - wymagane oświadczenia.

- załącznik nr 3 – wykaz wykonywanych dostaw w ostatnich trzech latach

- załącznik nr 4 – wzór umowy