Załącznik nr 9

UMOWA NR  ( projekt )

Zawarta w dniu ……………… w Rymanowie, pomiędzy

Zakładem Gospodarki Komunalnej

ul. Osiedle 40

38-480 Rymanów, reprezentowanym przez:

- mgr inż. Damian Rygiel – Dyrektor

- mgr Julita Gierula – Główny Księgowy

zwany dalej Zamawiającym , a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….reprezentowanym przez:

1. …………………………………….. .

2. …………………………………….. .

zwanym dalej Dostawcą

§ 1

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nr ZGK/3/2010 na dostawę koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem, przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku nr 223, poz.1655 z późń. zm),dokonano wyboru dostawcy przedmiotu zamówienia i zawarto umowę o następującej treści:

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Fabrycznie nowej koparko-ładowarki  wyprodukowanej w roku ………………….przez producenta ………………………….o nazwie handlowej ………………………… spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, o  poniższych parametrach technicznych:

- silnik  szesnastozaworowy, o poj. min. 4,4 l wysokoprężny o mocy znamionowej min

90KM (66.2kW), moment obrotowy 390 Nm przy 1300 obr/min, znamionowa prędkość obrotowa silnika – 2200 obr/min, turbodoładowanie;

- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością odłączenia napędu jednej osi, układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie ( hydrostatycznie), możliwość awaryjnego sterowania maszyną;

- skrzynia biegów: przekładania mechaniczna  typu Powershift, 4 biegi w przód, 4 w tył,

poślizg zmiennika momentu obrotowego – 3,0:1, wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego  przełącznika w kolumnie kierownicy – Power Shuttle, maksymalna prędkość jazdy 36 km/h;

- układ elektryczny: napięcie 12 V, alternator 95 A, przewody spełniające wymogi normy IP69;

- układ jezdny: kat przechyłu osi przedniej 16°, mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego, koła przednie min 18 cali, tylne min 26 cali;

- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się z możliwością hamowania lewą lub prawą stroną;

- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do

bieżącego zapotrzebowania;

- układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą, dwusekcyjną o przepływie min 135l/min                i ciśnieniu min 250bar;

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne, z regulacja luzów;

- błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser;

- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej (konstrukcja zabezpieczająca przy upadku) ROPS i (konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami) FOPS, podgrzewane, z obrotowym regulowanym fotelem operatora wyposażonym w pas bezpieczeństwa, amortyzowanym pneumatycznie, poziom hałasu max 80dB, ogrzewanie oraz wentylacja, uchylne szyby boczne, wycieraczki na tylniej                 i przedniej szybie, lusterka zewnętrzne

Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

Parametry robocze ramienia ładowarkowego:

- łyżka wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności 1,0 m3 z tolerancja ± 0,2 m³,

szerokości 2,35 m, zapewniająca wszechstronne zastosowanie w pracach ogólnobudowlanych, takich jak ładowanie, spychanie, paletowanie, równanie, transportowanie.

- wysokość załadunku – min.3,20 m;

- wysokość wyładunku – min.2,74 m;

- wysokość sworznia obrotu – min.3,45 m;

- zasięg na poziomie gruntu – min.1,37m;

- kąt wysypu łyżki - 45°;

- maksymalny zasięg na pełnej wysokości – min. 1,15 m;

- ładunek podnoszony do pełnej wysokości – min.3 169 kg;

- siła skrawania łyżki –min. 6 500 kG;

- siła zrywania na ramionach łyżki – min.4 700 kG;

- siła zamykania łyżki – min. 2900 kg;

- rozstaw wideł – 0,2 – 2,17 m;

- wysokość podnoszenia na widłach – 2,92 m;

- koparko-ładowarka z systemem samopoziomowania łyżki ładowarkowej;

- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana);

- na łyżce musza być zamontowane widły do palet;

- maksymalny udźwig na pełna wysokość w łyżce ładowarkowej  min.3 000kg;

- możliwość płynnej regulacji zacisku łyżki podczas zamykania/otwierania

Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość

minimum   1,0 m;

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm i pojemności 0,2 m³ ± 0,06 m³;

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);

- maksymalna głębokość kopania- minimum 5,9 m;

- maksymalna wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,8 m;

- maksymalny udźwig przy złożonym ramieniu min 1400 kg;

- maksymalny udźwig z wysuwem ramienia min 700 kg

- kat zamykania łyżki min 200o;

- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni;

- zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia – 6,52 m;

- zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny – 7,09 m;

- siła skrawania łyżki – 6 228 kG;

- kąt obrotu łyżki - 201°;

Wyposażenie dodatkowe do koparko - ładowarki:

- instalacja hydrauliczna pod młot ¾”

- łyżka koparkowa o szerokości min 1500mm (tzw. łyżka skarpowa);

- łyżka koparkowa o szerokości min 400 mm

- pług do odśnieżania z hydrauliczna regulacja kata ustawienia lemiesza, z gumowa listwa w   jego dolnej części;

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne (tył);

- błotniki kół przednich;

- skrzynka narzędziowa ze standardowym wyposażeniem;

- pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze (lampa migowa);

- apteczka;

- trójkąt ostrzegawczy;

- gaśnica;

- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego;

- zamki hydrauliczne na siłownikach stabilizatorów;

- klucz do kół;

- instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) w języku polskim;

- katalog części zamiennych;

- układ SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu;		                    - układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej;

- system HSC umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego  zapotrzebowania.

§ 3

1.  Dostawa koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem  nastąpi do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia publicznego tj. do dnia …………………...

2.  Dostawa przedmiotu zamówienia określonego w §2, ust.1,  nastąpi do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów.

§ 4

1. Koparko-ładowarka będzie posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, świadectwo homologacji, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty wg obowiązujących przepisów.

2. Koparko-ładowarka będzie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami, między innymi instrukcję obsługi , kartę gwarancyjną , wykaz części zamiennych, wykaz dodatkowych narzędzi itp.

§ 5

- Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostawę:

Koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem  kwotę netto: ………………zł, plus podatek VAT w kwocie ……………………………….zł, tj.kwotę brutto: …………………………………..zł słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………...

- W powyższych (-ej )cenach (-ie) wliczono dostawę koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem [instalacja hydrauliczna pod młot ¾, łyżka koparkowa o szerokości min 1500mm (tzw. łyżka skarpowa), łyżka koparkowa o szerokości min 400 mm, pług do odśnieżania z hydrauliczna regulacja kata ustawienia lemiesza, z gumowa listwa w   jego dolnej części, szybkozłącze koparkowe mechaniczne (tył)] do Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów.

- Cena brutto koparko – ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem  określona w §5, ust.1,  zawiera przeszkolenie pracownika  Zamawiającego w zakresie niezbędnym do pracy sprzętem.

- Ceny określone  w ust.1,  wynikają z oferty złożonej przez Dostawcę.

- Oferta stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 6

Strony ustalają że osobami upoważnionymi do kontaktów są:

a) ze strony Dostawcy:

1. ………………………………..  -   telefon ………………………………..

2. ………………………………..  -   telefon ………………………………..

b) ze strony Zamawiającego :

1. ………………………………..  -   telefon ………………………………..

§ 7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy rozpoczyna swój bieg termin gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 8

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ogólnej wartości zamówienia określonej w §5, ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,0 %

ogólnej wartości zamówienia określonej w §5, ust.2 niniejszej umowy.

b) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości

10,0  % ogólnej wartości zamówienia określonej w §5, ust.2 niniejszej umowy

§ 9

1. Dostawca  udziela ………… letniej gwarancji dla bezusterkowej pracy koparko-
ładowarki wraz z dodatkowym osprzetem, zgodnie z terminem gwarancji udzielonym przez producenta.

2. 	Dostawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych koparko-ładowarki w miejscu użytkowania sprzętu przez Zamawiającego  tj.  Zakład Gospodarki Komunalnej,

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

3. 	Dostawca zabezpieczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki;

4. 	Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne będą wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów, w terminach zgodnych z warunkami gwarancji.

5. 	W okresie gwarancyjnym podjęcie naprawy koparko-ładowarki nastąpi maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie do 14 dni od daty jej rozpoczęcia;

§ 10

1. 	Rozliczenie nastąpi fakturą na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. 	Należność za dostawę koparko-ładowarki Zamawiający ureguluje Dostawcy przelewem w ciągi 7 dni licząc od daty odbioru sprzętu i otrzymania faktury.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy

Dostawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy uniemożliwiający wykonanie

umowy,

- Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający powiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
          okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Dostawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							DOSTAWCA :